OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

usługi kompleksowej obsługi technologicznej pływalni krytej Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie wraz z naprawami oraz obsługą bieżącą wentylacji pływalni

I.  Kompleksowa obsługa technologiczna pływalni krytej i wentylacji pływalni (zakres obsługi):

- Obsługa technologicznego ciepła wody basenowej

1) bieżąca kontrola ciśnienia na wymiennikach ciepła

2) bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu

3) regulacja temperatury wody

2. Rozruch basenu i wszelkie prace z tym związane

1) podgrzanie wody

2) uzdatnianie chemiczne wody

3) rozruch urządzenia do produkcji chloru

4) czyszczenie zbiorników wyrównawczych

5) czyszczenie niecki pływalni przed rozruchem basenu (maszyny i środki do czyszczenia zapewnia Wykonawca)

6) dodatkowa szokowa dezynfekcja filtrów dwutlenkiem chloru

7) płukanie ekstra filtrów ( środkami odkażającymi złoże filtrów )

8) kalibracja systemu uzdatniania wody

9) uzupełnianie złoża filtracyjnego według ustalonych przez producenta wysokości poszczególnych warstw filtracyjnych, koszty związane z zakupem złoża obciążają Wykonawcę.

3. Elektroliza soli – bieżąca obsługa urządzenia

1) codzienne badanie twardości wody potrzebnej do produkcji solanki

2) sprawdzanie poziomów cieczy i elementów do produkcji chloru oraz uzupełnianie braków

3) uzupełnianie soli w zbiornikach gdzie powinna się znajdować

4) czyszczenie systemów dozujących i sprawdzenie ich funkcjonowania

5) usuwanie ewentualnych usterek w ramach obsługi

6) kalibracja elektrod pomiarowych (sond) pH

7) kalibracja elektrod pomiarowych (sond) redox

8) kalibracja elektrod pomiarowych (sond) chloru

9) kontrola uzdatniania wody do produkcji solanki

4. Stacja kontroli parametrów wody – bieżąca obsługa urządzenia

1) kalibracja urządzenia według codziennych pomiarów wody

2) regulacja dopływu wody według zawartości w wodzie chloru związanego (ilość kąpiących się osób)

3) codzienna kontrola zawartości chloru w wodzie na pływalni

4) regulacja czynnika pH w wodzie

5) kontrola odczytu parametru redox

6) usługa wymiany elementów pomiarowych według potrzeb wraz z kalibracją sond pomiarowych

5. Wymiana środków chemicznych w układzie dozującym

1) kontrola pomp dozujących środki chemiczne

2) kontrola i czyszczenie zaworów dozujących chemię do układu basenowego

6. Wymiana uszkodzonych części w pompach dozujących

1) wymiana membran oraz innych części zużytych wymiennych w pompach dozujących wraz z zaworkami dozującymi pH minus, Redox, chlor,

2) wymiana zużytych wężyków doprowadzających chemię basenową od pomp dozujących do wody basenowej.

Koszt elementów wymiennych pokrywa Wykonawca.

7. Filtrowanie

1) płukanie filtrów basenowych według potrzeb tj. w zależności od obciążenia basenu (według wskazań na manometrach).

2) usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych.

8. Lampy UV

1) kontrola pracy lamp UV.

2) wymiana lamp UV (po przedstawieniu protokołu konieczności i akceptacji przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych zleceń).

9. Zbiornik wyrównawczy

1) kontrola dopływu wody do basenu i poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych.

2) czyszczenie zbiorników wyrównawczych według możliwości technologicznej / ewentualne przerwy technologiczne w trakcie funkcjonowania basenu ( koszty środków chemicznych pokrywa Wykonawca).

3) czyszczenie nalotów rdzawych ze ścian niecki pływalni i słupków startowych oraz konserwacja niecki pływalni i słupków startowych zgodnie z technologią eksploatacji niecki basenowej.

10. Obsługa bieżąca i okresowa wentylacji basenu

1) wykonanie przeglądu określającego obecny stan techniczny wentylacji wraz z wyceną części jakie należy wymienić – sporządzenie zestawienia elementów, których wymiana jest konieczna.

2) wymiana zaakceptowanych materiałów eksploatacyjnych.

3) rozruch wentylacji po pracach konserwatorskich.

4) Autoryzowane przeglądy bieżące wentylacji (co 3 miesiące) w skład których wchodzą następujące czynności:

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń

- ocena stanów zespołu wentylatorowego / kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągów pasków klinowych, ewentualna wymiana pasków klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej

- ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie lamel

- czyszczenie bloków funkcyjnych central

- czyszczenie elementów automatyki

- czyszczenie nalotów rdzawych na elementach central wentylacyjnych

- czyszczenie kanałów wentylacyjnych

- sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, wymiana

- kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie sprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń

- kontrola pracy paneli sterujących poszczególnymi centralami

- zabezpieczenie podstawowych materiałów eksploatacyjnych (filtry, paski klinowe, itp.)

11. Kontrola pracy urządzeń wentylacyjnych takich jak:

1) Falowniki sterujące pracą wentylacji

2) sprawdzanie stanu skroplin zbierających się w komorach urządzeń wchodzących w skład centrali wentylacyjnej

3) kontrola pracy szaf sterujących układem nawiewu szatni męskiej i damskiej, hali basenowej, suszarek, nawiewu podbasenia

4) sprawdzenie co 3 miesiące pasków klinowych wchodzących w skład centrali

5) kontrola pracy wentylatorów dachowych oraz wymiana zużytych części wchodzących w skład wentylatorów dachowych (dokumentacja techniczna wentylatorów dachowych znajduje się u kierownika obiektu Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 22).

12. Wymiana części eksploatacyjnych

1) wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej zgodnie z koniecznością wymiany

2) wymiana pasków klinowych w centrali wentylacyjnej zgodnie z koniecznością wymiany

3) wymiana czujników zaniku faz w momencie nie działania

4) wykonawca zapewni utylizację zużytych części wymiennych.

Uwaga

W niniejszej specyfikacji podano jedynie najważniejsze czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, gdyż szczegółowe dane zawarte są w poszczególnych instrukcjach fabrycznych dostarczonych przez producentów urządzeń.

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych dostępna u kierownika obiektu Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie

13. Dyspozycyjność

1) codzienna (rano i wieczorem) kontrola pracy urządzeń sterujących stacją uzdatniania wody basenowej oraz pomp dozujących chemię basenową.

2) w razie awarii urządzenia do produkcji chloru reakcja na dojazd do urządzenia w ciągu 60 min o każdej porze w ciągu doby (dzień, noc.) od momentu powiadomienia przez pracownika Zamawiającego.

3) w razie awarii pomp dozujących chemię reakcja na dojazd do urządzeń w ciągu 60 min o każdej porze w ciągu doby. (dzień, noc.) od momentu powiadomienia przez pracownika Zamawiającego.

4) w razie awarii urządzeń wentylacyjnych reakcja na dojazd w ciągu 60 min o każdej porze w ciągu doby (dzień, noc.) od momentu powiadomienia przez pracownika Zamawiającego.

Wykonawca pozostawi numery telefonów dyżurnych do osób wyznaczonych przez wykonawcę zajmujących się obsługą technologiczną pływalni krytej wraz z wentylacją u ratownika dyżurnego, na portierni głównej, oraz kierownika obiektu.

14. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą

1) sporządzanie protokołu usterek w przypadku zaistniałych poważnych usterek związanych z gwarancją poszczególnych elementów lub też usterek wynikających z bieżącej eksploatacji basenu, w celu dokonania ewentualnego dodatkowego kosztorysu naprawy wraz z elementami podlegającymi wymianie, prowadzenie dokumentacji związanej z zawartością chloru związanego w wodzie na pływali.

2) w okresie comiesięcznym, kierownik obiektu otrzyma pisemny raport parametrów wody basenowej i poszczególnych pomiarów ciśnień, temperatury i twardości wody, w celu udokumentowania prawidłowości funkcjonowania pływalni.

3) w przypadku nierównej pracy poszczególnych urządzeń kierownik obiektu będzie powiadamiany pisemnie o nieprawidłowościach.

4) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zapisywania w dzienniku wartości: pH, chloru i redox, wskazywanych przez komputer sterujący

15. Zamknięcie obiektu według harmonogramu sezonowości

1) zamknięcie wraz z wszelkimi pracami związanymi z dezynfekcją filtrów, zbiorników wyrównawczych i zabezpieczeniem elementów pomiarowych i eksploatacyjnych / Elektrod pomiarowych (sond) pH, redox, chlor, pomp dozujących chemię / wymienniki, złoże basenowe,

2) raz w roku należy w przerwie technologicznej pływalni wykonać następujące czynności:

a) konserwacja kanałów dennych

b) mycie ciśnieniowe powierzchni niecki / sprzęt niezbędny do mycia niecki pływalni zapewnia wykonawca/

c) przegląd wraz z konserwacja wszystkich połączeń spawanych

d) konserwacja torów pływackich

e) dezynfekcja niecki / wykonawca zapewnia odpowiednie środki do dezynfekcji niecki pływalni/

f) trawienie odpowiednim kwasem do stali nierdzewnej

g) przegląd wraz z konserwacją wyposażenia niecki basenowej

3) Kontrola niecki basenowej od strony podbasenia.

Na elementach konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej widoczny osad przypominający rdzę należy usunąć za pomocą wody z publicznej sieci wodociągowej, (co najmniej 1 raz w miesiącu), posprzątać nieczystości oraz wodę z podłogi podbasenia, oraz pomieszczeń do uzdatniania wody basenowej.

Uwaga:

1. Zabrania się skrobania, drapania, szlifowania powierzchni ze stali nierdzewnej.

2. Zabrania się czyszczenia powierzchni niecki basenowej mechanicznie.

16. Czyszczenie niecki basenowej.

1) Odkurzanie niecki basenu, sprzątanie i czyszczenie plaży basenu według harmonogramu – min. 8 razy w miesiącu (min. 2 w tygodniu). W godzinach 2200 - 2400 Zamawiający nie zapewnia sprzętu do wykonania usługi.

2) usuwanie nieczystości z wody basenowej w razie zaistniałej sytuacji. Zamawiający nie zapewnia sprzętu do wykonania usługi oraz środków  czystości do sprzątania plaży basenowej.

17. Wykonawca na swój koszt zorganizuje przegląd generalny producenta urządzeń sterujących stacji uzdatniania wody basenowej, oraz elektrolizy membranowej.

18. Nadzór nad generalnym przeglądem producenta stacji uzdatniania wody basenowej oraz elektrolizy membranowej zapewnia wykonawca.

19. Środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób wykonujących czynności przewidziane w zamówieniu zapewnia Wykonawca.

II. Prace nieobjęte zakresem przeglądów i konserwacji (awaryjne naprawy):

- Za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie urządzeń, obejmujących także nadmierne zużycie się jego elementów składowych.

- W ramach umowy Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykonania prace nieobjęte zakresem przeglądów i konserwacji (awaryjne naprawy) urządzeń, wynikające z bieżącej eksploatacji wg następujących zasad:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzeń przekazując informację o jego typie oraz lokalizacji, wraz z możliwie wyczerpującym opisem objawów awarii. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia, niezależnie od formy, w jakiej go dokonano;

- Wykonawca dokonuje diagnostyki w miejscu zainstalowania urządzenia i przedstawia Zamawiającemu kosztorys ofertowy uwzgledniający zakres prac, proponowany termin wykonania usługi, ilość i wycenę części zamiennych oraz ilość roboczogodzin wg stawki podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

- po akceptacji zakresu prac i kosztorysu przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca po uzyskaniu zlecenia w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej od Zamawiającego, wykona uzgodnione prace i zgłosi je do odbioru;

- po ich odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania prac nieobjętych przeglądami i konserwacją (awaryjne naprawy) w terminach określonych poniżej:

  - czas reakcji serwisu na awarię (diagnostyka i podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii) wynosi max. 60 minut, licząc od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii, o którym mowa w pkt 2 ppkt a). W tym czasie Wykonawca dokona diagnostyki w miejscu zainstalowania urządzenia, następnie przedstawi wycenę usługi naprawy (przesłaną pocztą elektroniczną lub dostarczoną osobiście).;

  - czas usunięcia awarii (wykonania naprawy) zostanie obustronnie ustalony pomiędzy Wykonawcą a upoważnionym pracownikiem Działu Eksploatacji.

- Zakres wykonywanej usługi zależny będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

- Usługa awaryjnych napraw urządzeń wykonywana będzie przy obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji i w miejscu ich zainstalowania. Świadczone usługi będą wykonywane w sposób nieuciążliwy i bezkolizyjny z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.

- Z przeprowadzonych czynności Wykonawca każdorazowo sporządzi protokół potwierdzający ich wykonanie, zawierający m.in. datę i miejsce przeprowadzenia czynności, imię i nazwisko serwisanta, opis wykonanych czynności i ich wynik (w tym wyspecyfikowanie wymienionych części), zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta i upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji. Protokół będzie stanowił podstawę do rozliczenia prac.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usług, o którym mowa w pkt. 6, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania napraw części zamiennych i elementów, Wykonawca udzieli na nie gwarancji na 12 miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. Dokumentem gwarancyjnym dla wykonanej danej usługi naprawy jest protokół potwierdzający wykonanie prac.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta.

- Koszt zakupu wymienionych części i elementów wykorzystanych do dokonania naprawy niesprawnych urządzeń (obejmujący cenę podzespołów i części zamiennych), ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę, w przypadku, gdy podlegające wymianie niesprawne elementy nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, oraz ich uszkodzenie nie wynika z winy Wykonawcy. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od średnich cen tych części u innych przedsiębiorców (średnie ceny rynkowe).

- Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą realizować umowę, posiadają wymagane prawem uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania napraw urządzeń i instalacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione i dopuszczone do wykonywania czynności objętych umową.