Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa oraz montaż sprzętu wideokonferencyjnego”

(PU/20-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż  sprzętu do prowadzenia wideokonferencji.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa sprzętu, montaż  urządzenia wideokonferencyjnego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem dostawy, montażu, instalacji i pierwszego uruchomienia jest dokonanie modernizacji  użytkowanego przez Zamawiającego modułu wideokonferencyjnego a także świadczenie dla niego minimum 12 miesięcznego serwisowania gwarancyjnego.

Obecnie używany moduł wideokonferencyjny składa się kodeka wideokonferencyjnego Cisco C60, kamery PrecisionHD 1080p, mikrofonu Audio-Technica AT841UG, oraz 52 calowego monitora FullHD. Całość   posadowiona jest na ruchomym stojaku zapewniającym mobilność zestawu.

Składając ofertę Wykonawca powinien zaproponować moduł wideokonferencyjny (kodek wideokonferencyjny, kamera, mikrofon konferencyjny) umożliwiający podłączenie do istniejącego monitora i posadowienie na istniejącym stojaku.

Minimalne wymagania dla zamówienia:

| 1 | Skład zestawu |
| --- | --- |
| 1.1 | Terminal wideokonferencyjny |
| 1.2 | Kamera – 1 sztuka |
| 1.3 | Mikrofon konferencyjny - 1 sztuka |
| 1.4 | Pilot zdalnego sterowania |
| 1.5 | Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.) |
| 1.6 | Serwis typu AHR na okres 1 rok - pierwsza linia wsparcia świadczona w języku polskim |

| 2 | Kamera |
| --- | --- |
| 2.1 | Zoom optyczny min. x10 |
| 2.2 | Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni |
| 2.3 | Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni |
| 2.4 | Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni |
| 2.5 | Rozdzielczość wideo FullHD min. 1920 x 1080 pikseli |
| 2.6 | Odświeżanie min. 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p |
| 2.7 | Automatyczna regulacja przysłony |
| 2.8 | Automatyczna regulacja ostrości |
| 2.9 | Kompensacja tylnego oświetlenia |
| 2.10 | Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego |

| 3 | Mikrofon systemowy |
| --- | --- |
| 3.1 | Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący min. pasmo 22kHz |
| 3.2 | Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota |
| 3.3 | Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie |
| 3.4 | Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch |

| 4 | Wideoterminal (kodek) |
| --- | --- |
| 4.1 | Protokoły i standardy wideo minimum: |
| 4.1.1 | H.261 |
| 4.1.2 | H.263 |
| 4.1.3 | H.264 HighProfile |
| 4.1.4 | H.264 AVC |
| 4.1.5 | H.264 SVC |
| 4.2 | Rozdzielczość wideo strumienia głównego |
| 4.2.1 | min. HD1080p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s |
| 4.2.2 | min. HD1080p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s |
| 4.2.3 | min. HD720p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s |
| 4.2.4 | min. HD720p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s |
| 4.2.5 | min. SD/4CIF, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s |
| 4.2.6 | min. CIF, QCIF |
| 4.2.7 | Obsługa proporcji wyświetlania 4:3 i 16:9 |
| 4.3 | Przesyłanie treści |
| 4.3.1 | Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 |
| 4.3.2 | Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP |
| 4.3.3 | Obsługiwane rozdzielczości: min. HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| 4.3.4 | Przesyłanie prezentacji w drugim strumieniu w jakości 1080p60 |
| 4.3.5 | Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości min. 1080p30 każdy |
| 4.3.6 | Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP |
| 4.3.7 | Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI |
| 4.3.8 | Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA |
| 4.4 | Protokoły i standardy audio |
| 4.41 | min. G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c |
| 4.4.2 | Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 22 kHz |
| 4.4.3 | Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) |
| 4.4.4 | Automatyczne tłumienie zakłóceń |
| 4.4.5 | System redukcji echa |
| 4.4.6 | Maskowanie błędów transmisyjnych audio |
| 4.4.7 | System redukcji hałasu klawiatury |
| 4.5 | Inne protokoły i funkcjonalności minimum: |
| 4.5.1 | H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną |
| 4.5.2 | H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną |
| 4.5.3 | H.225, H.245, H.241 |
| 4.5.4 | H.243 chair control |
| 4.5.5 | H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory) |
| 4.5.6 | Integracja z serwerem Microsoft Exchange |
| 4.5.7 | Integracja z Microsoft Active Directory |
| 4.5.8 | Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD |
| 4.6 | Sieć |
| 4.6.1 | Port ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| 4.6.2 | Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 |
| 4.6.3 | Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP |
| 4.6.4 | Pasmo minimum 3 Mb/s dla połączeń w sieci IP |
| 4.6.5 | Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP |
| 4.6.6 | Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP registrar |
| 4.6.7 | Obsługa protokołu NAT |
| 4.6.8 | Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP |
| 4.6.9 | Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP |
| 4.6.10 | Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP |
| 4.7 | Obsługa QoS |
| 4.7.1 | IP Precedence |
| 4.7.2 | DiffServ |
| 4.7.3 | Konfigurowalny rozmiar MTU |
| 4.8 | Sterowanie/zarządzanie |
| 4.8.1 | Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim |
| 4.8.2 | Ekranowe menu użytkownika w języku polskim |
| 4.8.3 | Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta |
| 4.8.4 | Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API |
| 4.9 | Wejścia/wyjścia audio i wideo minimum: |
| 4.9.1 | Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej |
| 4.9.2 | Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio dla komputera PC |
| 4.9.3 | Wejście wideo VGA HD1080p dla komputera PC |
| 4.9.4 | 2 wyjścia wideo HDMI HD1080p dla wyświetlaczy, w tym jedno z obsługą audio - możliwość licencyjnego odblokowania drugiego wyjścia |
| 4.9.5 | Obsługa standardu CEC (Consumer Electronics Control) |
| 4.9.6 | Wejście audio stereo |
| 4.9.7 | Wyjście audio stereo |
| 4.10 | Zabezpieczenia |
| 4.10.1 | Secure Web - https |
| 4.10.2 | Secure Telnet |
| 4.10.3 | Tryb chronionego dostępu |
| 4.10.4 | Wsparcie dla SHA-256 |
| 4.10.5 | Bezpieczna autentykacja hasła |
| 4.10.6 | Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES-256 |

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. Szczegółowy opis wymogów gwarancji i serwisu zawarty został we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zaproszenia.