Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa rejestratorów dźwięku”

(PU/21-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Przenośne rejestratory dźwięku - 5 sztuk | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Przenośne rejestratory dźwięku - 5 sztuk: - możliwość nagrywania min. 4 ścieżek jednocześnie; - wysokiej czułości preampy; - wbudowane mikrofony stereo X/Y; - możliwość nagrywania do 140 dB wbudowanymi mikrofonami X/Y; - min. 2 wejścia kombo XLR/jack; - wejście na dodatkowy mikrofon mini jack stereo (1/8"); - phanton +24V i +48V; - wyjście słuchawkowe z osobnym pokrętłem regulacji głośności; - nowy korpus z gumową obudową i 1,9 calowym wyświetlaczem; - wbudowany głośnik do szybkiego odsłuchu; - nagrywanie na kartach CD/SDHC do 32 GB; - nagrywanie 24bit/96Hz w formacie WAV lub MP3; - miksowanie: 4 ścieżki do stereo, lub stereo do 2x mono; - wbudowane efekty, łącznie z compresorem, limiterem, low-cut, modulatorem czy reverb/delay; - chromatyczny stroik np. do gitary i metronom; - odtwarzanie w pętli loop z definiowanym początkiem i końcem; - regulacja tempa odtwarzania 50%-150%; - port USB; - możliwość pracy jako interfejs USB z PC/MAC; - możliwość montażu na statywie mikrofonowym, fotograficznym lub za pomocą dodatkowej redukcji na gorącą stopkę; - praca na 2 bateriach AA przez około 6h; - w zestawie plastikowy case chroniący urządzenie; - karta SCDH 32GB o parametrach: - Klasa prędkości: min. 10, UHS-1 - Pojemność: min. 32GB - Prędkość zapisu: min. 10 MB/s - Prędkość odczytu: min. 80 MB/s |
|  | Gwarancja: min.12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |