Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa destylatora do UMCS”  (PU/22-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Destylator | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Destylator elektryczny o parametrach nie gorszych niż: - wydajność: minimum 18 l/h - zużycie wody: od 220 do 240 l/h - moc pobierana: maksimum 15 kW - napięcie: 3 x 400 V - waga: maksimum 20 kg - wymiary (śr. x wys.): maksimum 400 mm x 700 mm - programowalny czas włączania i wyłączania urządzenia |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |