Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa młynka laboratoryjnego do UMCS” (PUB/44-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Młynek laboratoryjny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Młynek laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż: - pojemność zbiornika na próby: od 250 do 300 ml - wielkość próbki: od 10 do 50 g - napięcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz - moc silnika: minimum 1000 W - sterowanie elektroniczne - obroty: minimum 6 000 obr./min. - zakres programowania czasów: minimum od 1 do 10 s - ciężar: maksimum 9 kg - wymiary maksymalne: 350 x 180 x 250 mm - do rozdrabniania ziarna zbóż, pasz |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |