Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa próżniomierza z kontrolerem  do UMCS” (PUB/41-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Próżniomierz z kontrolerem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Próżniomierz do pomiaru ciśnienia w warunkach UHV z kontrolerem: głowica pomiarowa: - zakres pomiarowy próżni: minimum od 2 x 10-11 mbar do 1 x 10-3 mbar - podwójna katoda wolframowa-torowana - mocowana na kołnierzu DN 40 CF - wygrzewalna do minimum 250°C kontroler głowicy: - kompatybilny z oferowaną głowicą pomiarową wygrzewalny do minimum 250°C kabel połączeniowy kontrolera z głowica pomiarową o długości co najmniej 5m |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |