Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Dostawa ekranu projekcyjnego” (PUB/45-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| ekran projekcyjny 1 sztuka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | 1. Ekran projekcyjny - 1 sztuka: specyfikacja: rozwijany elektrycznie montaż ścienny proporcje obrazu 4:3 wymiary 2000 x 2000 mm wymiary obrazu: 1950 x 1462 mm projekcja przednia sterowanie ścienne i bezprzewodowe (typu A-OK) czarne ramki boczne (25 mm) czarny top (488 mm) czarny dół (50 mm) dł. obudowy maks. 2100 mm przekrój kasety: 65-75 mm powierzchnia: Matt White silnik tubowy możliwość zabudowy w suficie |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |