Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa drona do UMCS”

(PU/29-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Dron | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dron o parametrach nie gorszych niż: - waga: maksimum 450 g - składane ramiona - przetwornik obrazu CMOS 1/2.3 o rozdzielczości minimum 32 Mpx - kamera z 3-osiową stabilizacją (4K) - czujnik przeszkód w trzech kierunkach (przód, tył, dół) - czas lotu – minimum 20 min. - pamięć wewnętrzna minimum 8 GB + slot micro SDHC (USB 3.0, port Type-C) - zasięg za pośrednictwem WiFi 2.4/5.8 GHz do minimum 2 km - możliwość podłączenia gogli (gogle nie są wymagane w dostawie) - odłączane drążki nadajnika - sterowanie dronem gestami - system czujników do obserwacji i nauki otoczenia - prędkość maksymalna minimum 65,0 km/h (S-mode) oraz minimum 25,0 km/h (P-mode) - wymagane w dostawie: dron, nadajnik RC, ładowarka, akumulator + 2 dodatkowe akumulatory, HUB do ładowania, okablowanie RC (micro USB, USB-C, Lightning), dodatkowy komplet drążków nadajnika, 3 komplety śmigieł (12 sztuk), osłony śmigieł, blokada gimbala, adapter USB, kabel USB-C, etui, adapter do ładowania smartfona z akumulatora oraz torba podróżna. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |