Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa audiometru do UMCS”

(PU/26-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Audiometr | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Audiometr o parametrach nie gorszych niż: - typ audiometru zgodny z normą IEC60645 lub równoważną - torba przenośna - instrukcja użytkowania i podręcznik użytkownika (możliwość pobrania bezpłatnie w formie pliku pdf) - oprogramowanie do audiometrii (licencja) - oprogramowanie do audiometrii (wersja demo) - połączenie z komputerem poprzez port USB - połączenie z drukarką poprzez port USB i równolegle - intercom/monitor - wewnętrzna baza danych mieszcząca minimum 1000 testów - diagnoza: minimum COUNCIL, IMSS, MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH - obliczanie utraty słuchu - ton referencyjny 1 dB - ton pulsujący/zmienny i ton modulowany/zmienny - nadprogowa audiometria tonalna (minimum Fowler-ABLB, zanikanie tonu, Weber, Lüscher) - maskowanie wąskopasmowe - maskowanie szumem białym - maskowanie szumem mowy - synchronizacja szumu - częstotliwości pośrednie: 125, 750, 1500 Hz - częstotliwości dźwięków muzycznych - wybór częstotliwości w badaniu - ton ciągły i pulsujący - ilość kanałów: dwa niezależne - audiometria mowy - nadprogowa audiometria tonalna (metoda SISI) - progowa audiometria tonalna przy przewodnictwie kostnym - progowa audiometria tonalna przy przewodnictwie powietrznym - waga: maksimum 2,5 kg bez akcesoriów - wymiary: maksimum 390 x 260 x 110 mm - moc: (50 VA - zasilanie: 100 do 240 V ± 10%/50/60 Hz ± 3% - wilgotność względna: ( 90% (bez skraplania) - temperatura robocza: minimum 10°C do 40°C - standardy kalibracji: EN ISO 389-1, EN ISO 389-3, EN ISO 389-4, EN ISO 389-5, EN ISO 389-7, ANSi S3.6-2004 lub równoważne - standardy audiometrii: IEC 60645-1, IEC 60645-2, IEC 60645-4 lub równoważne - standardy bezpieczeństwa: EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-1-2, EN60601-1-4 lub równoważne - kalibracja: muszą być możliwe kalibracje zgodnie z ISO i ANSI - testowanie audiometru: musi umożliwiać użytkownikowi sprawdzenie stanu poszczególnych funkcji lub części - automatyczne sprawdzenie statusu audiometru - wyświetlacz alfanumeryczny, podświetlany LCD |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |