Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatu fotograficznego z wyposażeniem” (PU/35-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Aparat fotograficzny z wyposażeniem- 1 zestaw | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Aparat fotograficzny z wyposażeniem - 1 zestaw: 1. Parametry aparatu (body): - liczba efektywnych pikseli min. 18 mln - typ matrycy: CMOS - rozmiar matrycy: APS-C - czas otwarcia migawki [s]: 30 sek. - 1/4000 sek. - rozmiar ekranu LCD[cale]: 2.7" - czułość ISO: 100-6400 - lampa błyskowa: typu pop-up, E-TTL - filmowanie: full HD do 30 kl/s - format zapisu danych: zdjęcia min. JPEG, RAW; filmy: MOV - menu w języku polskim - złącza USB Hi-Speed, HDMI mini C, Wi-Fi 2. Obiektyw: - ogniskowa: [mm] 18-55 - min. wartość przysłony - szeroki kąt [f/] 3.5 - min. wartość przysłony - wąski kąt [f/] 5.6 - maks. wartość przysłony - szeroki kąt [f/] 22 - maks. wartość przysłony - wąski kąt [f/] 38 - min. odległość ostrzenia AF/MF [cm] 25 średnica filtra [mm] 58 3. Karta pamięci: - karta SD/SDHC/SDXC - o poj. min. 16 GB 4. Torba mieszcząca cały zestaw. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na aparat i obiektyw |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |