OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 4000 sztuk blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wraz z materiałami eksploatacyjnymi do drukarki EDISecure XID 580i i drukarki EDISecure XID 8600 oraz laminarki Lapis LAMINA 006-DS, pozwalającymi zadrukować i zalaminować 4000 blankietów ELS zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELS   (4000 szt.):

| Parametr: | Opis: |
| --- | --- |
| Karta procesorowa | Wstępnie zadrukowany blankiet ELS (Karta) jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma interfejsami (dwoma, niezależnymi układami elektronicznymi): stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 75 kilobajtów bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification lub równoważny). Karty wykonane muszą być z materiału nie ulegającemu odkształceniu i / lub rozwarstwieniu. Sposób wykonania kart określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) w sprawie studiów wraz z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r.). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej zawierających w poddruku offsetowym napis „Adres”. Blankiet może być stosowany jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – Załącznik II Wymogi dla kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego -, na które powołuje się Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579). |
| Wygląd legitymacji | Wygląd blankietu ELS określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) w sprawie studiów wraz z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r.). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej zawierających w poddruku offsetowym napis „Adres”. |
| Część elektroniczna - stykowa | Część stykowa karty musi być wyposażona w interfejs określony w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9. Blankiet ELS musi spełniać następujące wymagania: Układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 75 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym. Układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej EAL5+. Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1 System operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.2 wraz z rozszerzeniami JC 3.0 o wsparcie dla kryptografii bazującej na krzywych eliptycznych (ECC) Blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej EAL5+ według profilu PP SSCD/QSCD Protection Profile – Qualified Signature Creation Device/Secure Signature Creation Device wg EN 419211 część 1 do 6 (poprzednio publikowane pod kodem EN 14169). Zgodność ze specyfikacją eIDAS. Zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890). DAP zgodne z Global Platform 2.1.1 (PK-Based). Funkcjonalność PKI zgodna ze standardem minidriver ver. 7.x firmy Microsoft oraz PKCS#11 ver. 2.20. Minidriver dla karty powinien być dostępny na stronach Microsoft Update. Obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS. Prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds. Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty. Wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie. Użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika. Osobna para PIN/PUK dla kluczy związanych z kwalifikowanym certyfikatem. Blankiet ELS w części stykowej musi pozwalać na zarządzanie pamięcią EEPROM poprzez: usuwanie apletów/pakietów, udostępnianie pamięci zwolnionej po usunięciu apletu/pakietu i defragmentację luk w pamięci EEPROM. Generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, generowanie kluczy kryptograficznych ECC o długości do 521 bitów, podpisywanie za pomocą algorytmu ECC, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, obsługa algorytmów 3DES (ECB, CBC), AES (128, 192, 256 bitów). Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie |
| Część elektroniczna - bezstykowa | Część bezstykowa musi być wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A. Sposób komunikacji karty musi być zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. |
| Kompatybilność | Zaoferowane blankiety ELS muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A., przy czym Zamawiający dopuszcza różne rodzaje blankietów kart produkowanych przez różnych producentów i inne rozwiązania równoważne pod warunkiem dostosowania wymienionego wyżej systemu do proponowanego przez Wykonawcę innego rozwiązania w ramach oferowanej ceny. |

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS musi być zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej. Zamawiający żąda próbki blankietu  Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (zgodnie z ust. 4 Zaproszenia do składania ofert) do testów mających na celu sprawdzenie kompatybilności oferowanych blankietów z używanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

- Specyfikacja techniczna materiałów eksploatacyjnych:

  - Wykonawca dostarcza materiały eksploatacyjne do drukarki EDISecure XID 580i oraz do drukarki EDISecure XID 8600 na zadruk 4000 blankietów ELS:

- 6 szt. folii retransferowej (do drukarki EDISecure XID 580i) - EDISecure XID Re-transfer FILM na 1000 wydruków każda – nr katalogowy (part number) DIC 10085;

- 2 szt. folii retransferowej (do drukarki EDISecure XID 8600) - EDISecure XID Re-transfer FILM na 1000 wydruków każda – nr katalogowy (part number) DIC 10319;

- 4 szt. folii kolorowej – EDISecure XIDi Color Ribbon 4 COLOR PANELS Y,M,C,K. na 1000 wydruków każda – nr katalogowy (part number) DIC 10216;

  - Wykonawca dostarcza materiały eksploatacyjne do laminarki Lapis LAMINA 006-DS na laminację jednostronną 4000 blankietów  ELS:

- 20 szt. folii do laminarek Lapis LAMINA 006-DS na 255 laminowań każda – folia musi mieć otwór na chip.