Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa telewizora LCD” (PU/39-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Telewizor LCD z uchwytem naściennym - 1 sztuka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | 1. Telewizor LCD z uchwytem naściennym - 1 sztuka: Przekątna ekranu min. : 55 cali, 16:9 Rozdzielczość min. : 3840x2160 Zgodność z HD: 4 UK UHD Tuner: Direct LED Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz Kontrast statyczny: min. 3000:1 Kontrast dynamiczny: min. 4000000:1 Jakość ekranu: 300cd/m2 Cyfrowa redukcja szumów DNR System dźwięku przestrzennego Moc głośników: min. 2 x 8 W Regulacja tonów wysokich i niskich Korektor dźwięku AVL Smart TV System Smart: min. Android TV (system Android 6.0 Marshmallow) lub równoważny Funkcje Smart: min. EShare Przeglądarka internetowa Łączność bezprzewodowa wejścia/wyjścia: -Liczba złączy HDMI - min. 3 szt. -Liczba złączy USB – min. 2 szt. -Złącze Ethernet (LAN) – min. 1 szt. -Złącze VGA – min. 1 szt. -Cyfrowe wyjście koaksjalne – min. 1 szt. -Wyjście słuchawkowe – min. 1 szt. Kolor czarny Instrukcja w j. polskim Montaż na ścianie: VESA 200x200 mm Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz Pobór mocy: Max. 155 W Dodatki: pilot, baterie do pilota, podstawa 2. Uchwyt naścienny: Typ uchwytu: płaski Rozmiar ekranu: 32-60 cali Standard VESA 100x100 mm, 200x100 mm, 200x200 mm, 300x200 mm, 300x300 mm, 400x200 mm, 400x300 mm, 400x400 mm, 600x400 mm Czarny Maksymalne obciążenie: 50 kg Montaż: do ściany |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |