Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa suszarki laboratoryjnej do UMCS”

(PU/38-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Suszarka laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Suszarka laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż: - obudowa wykonana ze stali walcowanej na zimno - pokrycie farbą elektrostatyczną - komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej - rogi komory zaokrąglone - regulowana wysokość rozmieszczenia półek - duży wyświetlacz cyfrowy i kontroler temperatury - alarm przed przegrzaniem - nastawa czasu pracy - uszczelka z silikonowej gumy - zasilanie: 220v/50Hz - zakres temperatury: minimum od temperatury otoczenia + 5°C do 300°C - dokładność temperatury: ± 1°C - dokładność ustawienia temperatury na wyświetlaczu 0,1°C - dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum od 5°C do 40°C - maksymalne obciążenie jednej półki: minimum 15 kg - dwie półki - zakres czasu nastawy: minimum od 1 do 9999 min. - moc: 700W - 800W - wymiary komory: minimum 310 x 310 x 310 mm - pojemność komory roboczej: minimum 30 L - wymiary zewnętrzne: maksimum 460 x 510 x 700 mm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |