Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

„rozbudowa sieci bezprzewodowej” (oznaczenie postępowania: LE/63-2019/DOP-p).

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji

Wykonawca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

tel., faks, adres e-mail:    ................................................/........................................................................./............................................................

NIP / REGON:  …………………..……………………………………… / …………………………………………..………………………..

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE*

Osoba upoważniona do kontaktów:	………………………………….…………………………………………..…….……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, tel., fax., e-mail):	.……………………….……………………………..…………………………….…………………………..…………………………………..……

Login na platformie licytacji elektronicznych: ..……………………………………………….……… *

Login winien być wskazany w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji (Wykonawca uzyskuje login po dokonaniu rejestracji na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php. Zaleca się zapoznanie z samouczkiem).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) oraz z warunkami postępowania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, a także zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w ogłoszeniu o licytacji elektronicznej oraz w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy partnerem producenta oferowanych rozwiązań, mogącym świadczyć serwis oparty na świadczeniach producenta, i w przypadku wygrania przez nas licytacji, przed zawarciem umowy zobowiązujemy się do przedstawienia stosownych dokumentów.

- Oświadczamy, że całość dostarczonego sprzętu będzie objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy i zobowiązujemy się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamówienie powierzymy Podwykonawcom w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom: ………………………………… **

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

Do wniosku dołączamy:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

- Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji*,

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

…………………………………………………							………..………………………………………………..……

(miejscowość, data)									(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*	niepotrzebne skreślić.

**	wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

# 2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej pn.:

„rozbudowa sieci bezprzewodowej” (oznaczenie sprawy: LE/63-2019/DOP-p).

Zamawiający posiada sieć dostępu bezprzewodowego opartą na rozwiązaniach firmy Cisco. Sieć składa się z kontrolerów 5508 oraz punktów dostępowych serii AIR-1140, AIR-3500 oraz AIR-CAP2702. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego sieci bezprzewodowej o zakup kontrolera sieci bezprzewodowej wraz z 40 licencjami dostępowymi oraz 5 sztuk punktów dostępowych. Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia będzie podłączony do sieci bezprzewodowej posiadanej przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia:

- Kontroler sieci bezprzewodowej –1 sztuka;

- Licencja dostępowa dla punktu dostępowego do kontrolera sieci bezprzewodowej – 40 sztuk;

- Punkt dostępowy – 5 sztuk.

Specyfikacja - punkt dostępowy (wymagania minimalne):

- obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac (Wave 2)

  - obsługa SU-MIMO – min. 4x4:3

  - obsługa MU-MIMO – min. 4x4:3

  - obsługa kanałów 20, 40 MHz dla 802.11n

  - obsługa kanałów 20, 40, 80 MHz dla 802.11ac (Wave1)

  - obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 802.11ac (Wave2)

  - obsługa prędkości PHY do 1,3 Gbps (Wave 1)

  - obsługa prędkośći PHY do 5,2 Gbps (Wave 2)

  - obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)

  - obsługa beamforming dla klientów 802.11a/g/n/ac

  - obsługa MRC

- obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych:

  - dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów

  - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów

  - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów

- konfigurowalna moc nadajnika

  - dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW

  - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW

  - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW

- możliwość zmiany trybu pracy modułów radiowych (elastyczna praca drugiego modułu)

  - jeden moduł pracujący w paśmie 2,4GHz, drugi moduł pracujący w paśmie 5GHz

  - oba moduły pracujące w paśmie 5GHz na różnych kanałach w celu wytworzenia mikro i makro komórki radiowej

  - jeden moduł pracujący w paśmie 5GHz a drugi jako moduł usług bezpieczeństwa w pasmach 2,4GHz oraz 5 GHz

- zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami:

  - automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN

  - optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)

  - obsługa min. 16 BSSID

  - definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID

  - uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – IEEE 802.11w

  - obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN)

  - możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników

  - obsługa tunelowania ruchu od AP do routera za pomocą EoGREv4 oraz EoGREv6

  - jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IDS)

  - obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h

  - obsługa IPv6

  - obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – IEEE 802.11r

  - obsługa mechanizmów QoS:

    - ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik

    - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD

  - współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne

  - wsparcie dla metod EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP-SIM

  - wsparcie IEEE 802.11i, WPA2, WPA

  - wbudowany suplikant 802.1X – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury przewodowej (wsparcie dla EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP)

- możliwość pracy jako kontroler sieci bezprzewodowej o następujących funkcjonalnościach: (zmiana trybu pracy (przez wgranie oprogramowania) musi być bezkosztowa w okresie trwania kontraktu serwisowego):

  - obsługa do 100 punktów dostępowych bez dodatkowych licencji

  - obsługa do 2000 klientów

  - możliwość konfiguracji do 16 sieci bezprzewodowych

  - centralna optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)

  - obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – IEEE 802.11r

  - obsługa mechanizmów wsparcia roamingu – IEEE 802.11k, IEEE 802.11v

  - jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN)

  - wykrywanie do 1000 obcych klientów oraz do 100 obcych AP

  - konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID

  - obsługa WPA2 Personal oraz Enterprise (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników-lokalny RADIUS)

  - współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID)

  - tworzenie list kontroli dostępu opartych o adresy IPv4 oraz o nazwy domenowe

  - filtrowanie MAC adresów (Whitelist)

  - analiza ruchu pozwalająca na identyfikację, klasyfikację na poziomie aplikacji w warstwie 7 (rozpoznawanie ponad 1000 aplikacji) oraz kontrolę tych aplikacji (limitowanie, markowanie, dropowanie)

  - dwukierunkowe limitowanie transmisji (bidirectional rate-limiting ruchu) per klient, per WLAN, per BSSID

  - profilowanie (rozpoznawanie typów) urządzeń podłączających się do sieci bezprzewodowej z obsługą aktualizacji listy wspieranych sygnatur OUI za pomocą pliku tekstowego

  - obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja, Voice CAC)

  - obsługa dostępu gościnnego z wbudowanym lub zewnętrznym portalem gościnnym

  - obsługa kreowania użytkowników gościnnych za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta; obsługa wydrukowania lub wysłania mailem danych logowania użytkowników

  - zarządzanie przez HTTPS

  - wsparcie SSH, SNMP, NTP, SYSLOG

  - obsługa aktualizacji oprogramowania przez SFTP

  - wbudowany serwer DHCP

  - wbudowany mechanizm redundancji automatycznie wybierający kontroler zapasowy wśród grupy obsługiwanych punktów dostępowych mogących pełnić funkcję kontrolera

- zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz):

  - dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz

  - zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych

  - automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (Bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.)

  - współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego

- dwa interfejsy Gigabit Ethernet (100/1000)

- obsługa połączenia interfejsów GE w grupę logiczną w celu zwiększenia przepustowości połączenia do sieci LAN, wsparcie dla IEEE 802.3ad

- obsługa wykorzystania drugiego portu GE jako dodatkowego portu LAN do podłączania urządzeń przewodowych

- interfejs konsoli RJ45

- port USB 2.0 (funkcjonalność dostępna w przyszłych wersjach oprogramowania)

- 1 GB RAM, 256 MB Flash

- zasilanie przez PoE+ (IEEE 802.3at)

- anteny zintegrowane o zysku:

  - dla modułu umożliwiającego pracę w obu pasmach: min. 4 dBi dla pasma 2,4 GHz oraz 6 dBi dla pasma 5 GHz

  - dla dedykowanego modułu 5 GHz: min. 5dBi

- obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (0 – 40oC)

- diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji

- zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC

- certyfikacja WiFi Alliance: 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, Passpoint

- zasilacz (power injector) 802.3at do punktu dostępowego

Support

Wraz z punktami dostępowymi wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres co najmniej 1 roku. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do wszystkich nowych wersji oprogramowania oferowanych przez producenta (w ramach zakupionej licencji, w okresie trwania opieki technicznej), a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Opieka serwisowa musi być świadczona w trybie 8X5XNBD.

Specyfikacja - kontroler sieci bezprzewodowej (wymagania minimalne)

- urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego:

  - zarządzanie politykami bezpieczeństwa

  - wykrywanie ataków na sieć bezprzewodową

  - zarządzanie pasmem radiowym

  - zarządzanie mobilnością

  - zarządzanie jakością transmisji

zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415)

- obsługa min. 40 punktów dostępowych z możliwością rozszerzenia do min. 1500 (kratowe lub klasyczne)

- 2 interfejsy 1/10GE wyposażone w 2 wkładki SFP+ 10Gbps LC SM

- obsługa łączenia interfejsów w grupę logiczną by zabezpieczyć przed awarią pojedynczego interfejsu

- wydajność urządzenia 20 Gbps

- obsługa 20000 klientów sieci bezprzewodowej

- zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych:

  - automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym

  - optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia)

  - dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych

  - wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji

  - równoważenie obciążenia punktów dostępowych

  - tworzenie profili RF (parametry konfiguracyjne) dla grup punktów dostępowych

  - automatyczna dystrybucja klientów pomiędzy punkty dostępowe

  - mechanizmy wspomagające priorytetyzację zakresu 5GHz dla klientów dwuzakresowych

  - dynamiczny wybór szerokości kanału (20, 40, 80, 160 MHz) w paśmie 5 GHz w oparciu o parametry radiowe

- mapowanie SSID do segmentów VLAN w sieci przewodowej

  - 1:1

  - 1:n (SSID mapowane do wielu segmentów VLAN, ruch użytkowników rozkładany pomiędzy segmenty)

  - możliwość tunelowania ruchu klientów do kontrolera oraz lokalnego terminowania do sieci przewodowej na poziomie AP (konfigurowane per SSID)

- obsługa sieci kratowych

  - komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego,

  - separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi z możliwością tworzenia wyjątków)

  - automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo)

  - automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji)

  - autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC

- obsługa mechanizmów bezpieczeństwa:

  - 802.11i, WPA2, WPA, WEP

  - 802.1x z EAP (m.in. PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST)

  - obsługa serwerów autoryzacyjnych – RADIUS, TACACS+, wbudowana lokalna baza użytkowników (min. 12.000 wpisów)

  - kreowanie różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID

  - obsługa profilowania użytkowników:

    - przydział sieci VLAN

    - przydział list kontroli dostępu (ACL)

  - uwierzytelnianie (podpis cyfrowy) ramek zarządzania 802.11 (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych użytkowników pod adresy infrastruktury) – IEEE 802.11w

  - uwierzytelnianie punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509

  - obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - obsługa list kontroli dostępu opartych o nazwy domenowe

  - obsługa indywidualnych kluczy PSK per klient dla sieci SSID, która nie wykorzystuje mechanizmów 802.1X

  - wykrywanie i dezaktywacja obcych punktów dostępowych

  - wbudowany system IDS wykrywający typowe ataki na sieci bezprzewodowe (fake AP, netstumbler, deathentication flood itp.)

  - współpraca z systemami IDS/IPS

  - ochrona kryptograficzna (DTLS) ruchu kontrolnego i ruchu użytkowników CAPWAP

  - DHCP proxy

- obsługa ruchu unicast IPv4 i IPv6

- obsługa ruchu multicast IPv4 i IPv6

  - IGMP / MLD snooping

  - optymalizacja dystrybucji ruchu multicast w sieci przewodowej (między kontrolerem a punktem dostępowym)

  - obsługa konwersji ruchu multicast do unicast

- obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników (L2 i L3 – IPv4 i IPv6, w ramach i pomiędzy kontrolerami)

- obsługa mechanizmów wspomagania roamingu: IEEE 802.11r oraz 802.11k

- wsparcie dla IEEE 802.11u

- obsługa mechanizmów QoS

  - 802.1p

  - WMM, TSpec

  - ograniczanie pasma per użytkownik

  - Call Admission Control – ze statyczną definicją pasma i dynamiczną w oparciu o analizę profili ruchu

  - U-APSD

  - równomierna obsługa klientów sieci bezprzewodowej w oparciu o utylizację czasu antenowego

  - kontrola przydziału czasu antenowego (od AP do klienta mobilnego) dla danego SSID

- obsługa usług multicast DNS (mDNS) z możliwością definiowania polityk określających które usługi mają być dostępne dla danego SSID

- obsługa polityk ograniczających ruch klientów, którzy przekraczają zadaną ilość przetransmitowanych danych, przy współpracy z serwerem AAA

- obsługa dostępu gościnnego (IPv4 i IPv6)

  - przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony)

  - przekierowanie użytkowników określonego SSID ale różnych grup AP do różnych stron logowania

  - obsługa kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta

  - obsługa konfiguracji jako dedykowanego kontrolera do obsługi ruchu gości – całość ruchu z SSID dostępu gościnnego zebranego na pozostałych kontrolerach musi być przesyłana do tego kontrolera (umieszczonego w publicznej części sieci) w sposób zaszyfrowany, zapewniający logiczną separację od ruchu wewnętrznego

- współpraca z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne, obsługa tagów telemetrycznych

- obsługa NTP wersji 4 (IPv4 oraz IPv6)

- obsługa redundancji rozwiązania (N+1)

- obsługa redundancji 1:1 (active/standby) zapewniającej:

  - utrzymanie sesji punktów dostępowych oraz urządzeń klienckich na wypadek awarii aktywnego kontrolera

  - synchronizację konfiguracji oraz informacji o użytkownikach sieci bezprzewodowej

- analiza ruchu przechodzącego przez kontroler pozwalająca na identyfikację oraz klasyfikację na poziomie aplikacji (warstwa 7); obsługa markowania, limitowania lub odrzucania ruchu

- zbieranie i eksport statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow lub odpowiednika

- profilowanie urządzeń podłączających się do sieci bezprzewodowej oraz przydzielanie na podstawie typu urządzenia odpowiednich uprawnień i parametrów dostępowych (np.: lista kontroli dostępu, VLAN, polityka QoS, czas sesji)

- zarządzanie przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej

Support

Wraz z kontrolerem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres co najmniej 1 roku. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do wszystkich nowych wersji oprogramowania oferowanych przez producenta (w ramach zakupionej licencji, w okresie trwania opieki technicznej), a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Opieka serwisowa musi być świadczona w trybie 24/7/4.

Wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich urządzeń.

Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo do inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem).

W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do:

- zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz

- zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych.

Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień zakończenia licytacji elektronicznej.

Oferowane urządzenia w dniu zakończenia licytacji elektronicznej nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Wykonawca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej pn.:

„rozbudowa sieci bezprzewodowej” (oznaczenie sprawy: LE/63-2019/DOP-p)

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* ……………………………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………..……………………

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: * ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………………….…						……………………………………………….…………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# *  Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

# Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia

Wykonawca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa / firma, adres)

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej pn.:

„rozbudowa sieci bezprzewodowej” (oznaczenie sprawy: LE/63-2019/DOP-p)

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.

………………………………………….…						……………………………………………….…………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# *  Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

# Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia

UMOWA NR ……….

zawarta dnia ……..………..2019r. w Lublinie, pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ...................................... przy kontrasygnacie Kwestora UMCS, a:

...................................... zwanym dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez ......................................, a łącznie zwanych „Stronami”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 i art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami), dalej zwaną ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa kontrolera sieci bezprzewodowej wraz z 40 licencjami dostępowymi oraz 5 sztuk punktów dostępowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem asortymentowo-cenowym (załączniki nr 1 i 2 do umowy).

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

§2

Termin realizacji umowy

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.

§3

Warunki dostawy

- Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1/127, 20-031 Lublin.

- Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika w miejscu przez niego wskazanym.

- Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi.

- Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru (sporządzonym przez Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

- Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia sprzętu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia.

§4

Wartość umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy po cenie wymienionej w formularzu asortymentowo-cenowym złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ………..…. zł (słownie: …………) w tym wartość podatku od towarów i usług: …………… zł  (słownie: …….…) według stawki …... % oraz wartość netto przedmiotu umowy: ……….……… zł (słownie: ….......).

W tym :

- Kontroler sieci bezprzewodowej (1 sztuka) - wartość brutto wynosi: ………..…. zł (słownie: …………) w tym wartość podatku od towarów i usług: …………… zł  (słownie: …….…) według stawki …... % oraz wartość netto: ……………..……… zł (słownie: ….......).

- Licencje dostępowa dla punktu dostępowego (40 sztuk) - wartość brutto wynosi: ………………..…. zł (słownie: …………………) w tym wartość podatku od towarów i usług: ……… zł  (słownie: …….…) według stawki …... % oraz wartość netto: ………… zł (słownie: …....).

- Punkt dostępowy (5 sztuk) - wartość brutto wynosi: ………..…. zł (słownie: …………) w tym wartość podatku od towarów i usług: ……….…… zł  (słownie: …….…) według stawki …... % oraz wartość netto: …….……… zł (słownie: ….......).

- Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA! W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zmianami), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej.

§5

Termin i warunki płatności

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §3 ust. 6 i ust. 7, gdzie 30-dniowy termin płatności liczony będzie od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez dostarczenie całego asortymentu wolnego od wad.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§6

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w §4 ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto określonej w §4 ust. 2 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto określonej w §4 ust. 2 z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§7

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;

- Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości oraz terminów określonych w §2 oraz w §3 ust. 6 i 7 niniejszej umowy;

- wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zapłaty za wykonaną część umowy.

- Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.

§8

Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji i serwisu technicznego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji przedmiotu zamówienia, następujących usług:

- napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych części i podzespołów;

- testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy;

- telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, zwanych dalej „usługami serwisu gwarancyjnego”.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego według poniższych zasad:

    - usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego świadczone będą w dni robocze w godzinach 8 – 15 na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego;

    - usługi testowania, wymienione w ust. 2 świadczone będą przez Wykonawcę automatycznie, po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez Zamawiającego;

    - zgłoszenia będą przyjmowane na numerem tel. …… lub na numer faks: …… a także na e-mail: …… w dni robocze od godziny 8 – 17;

    - zgłoszenia w soboty, niedziele oraz święta dokonywane będą na numer faksu lub e-mail;

    - czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosić będzie:

- reakcja na zgłoszenie awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8 do 17, od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osobą wskazaną przez zgłaszającego nastąpi nie później niż do dnia następnego do godziny 17. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godzinie 15 lub w sobotę, niedzielę oraz święto, reakcja serwisu na zgłoszenie nie może nastąpić później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 17.

- czas naprawy sprzętu liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem wynosi 48 godzin. W przypadku, gdy podany 48 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela lub święto naprawa wykonana zostanie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 15.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ze względu na obowiązujące przepisy związane z ochroną danych osobowych.

- Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy.

- Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie  wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ruchu osobowego i materiałowego.

- Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu  gwarancyjnego przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający  może usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego sprzętu. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.

- W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo.

- Zamawiający może dokonać rozbudowy sprzętu bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę.

§9

Zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z formularza asortymentowo-cenowego;

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.

- Zamawiający dokona zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wyniku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT - będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,

- minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 2. zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1.

- Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik Nr 1: opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik Nr 2: formularz asortymentowo-cenowy.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

Załącznik nr 7 do ogłoszenia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: „rozbudowa sieci bezprzewodowej” (oznaczenie sprawy: LE/63-2019/DOP-p).

Formularz asortymentowo-cenowy.

Formularz asortymentowo-cenowy, dostępny jest na stronie internetowej, w miejscu gdzie została zamieszczona dokumentacja postępowania, pod nazwą i oznaczeniem jak wyżej, w pliku:

zalacznik_nr_6_do_ogłoszenia_-_formularz_asortymentowo-cenowy.doc

Załącznik nr 7 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest osoba pełniąca funkcję ABI, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl *;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „rozbudowa sieci bezprzewodowej” (oznaczenie sprawy: LE/63-2019/DOP-p), prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej;

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

# ______________________

# *	Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

# *	Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

# **	Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.