Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fortepianu do UMCS”  (PU/31-2019/DOP-a)

Oferowany instrument ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Fortepian | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Fortepian fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż: 88 klawiszy 3 pedały (środkowy pedał sostenuto) elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z litego sezonowanego drewna oraz częściowo z włókna węglowego płyta rezonansowa wykonana z litego drewna świerkowego skala duplex struny w rejestrze basowym owinięte drutem z czystej miedzi belki stroikowe wykonane z twardego klonu łączone żywicą kołek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotnie drobny szyny korpusu mechanizmu grającego tłoczone z aluminium lub mosiądzu klawiatura wykonana z litego drewna rezonansowego białe klawisze pokryte wysokiej jakości imitacją kości słoniowej, zapobiegającej ślizganiu się palców, czarne klawisze wykonane z wysokiej jakości kompozytu drewna hebanowego oraz tworzyw sztucznych mechanizm łagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczający przed przypadkowym opadnięciem na ręce pianisty pedały wykonane z odlewu mosiężnego min. 5 pozycji ustawienia pulpitu min. 2 pozycje otwarcia skrzydła instrument wykończony lakierem poliestrowym w kolorze czarnym, polerowany na wysoki połysk bogactwo kolorytu brzmienia w całej skali instrumentu wyrównana intonacja w całej skali instrumentu wysoce precyzyjna mechanika doskonale reagująca na pełne spektrum artykulacji (właściwa twardość i precyzja mechanizmu młoteczkowego) długość instrumentu 180 cm |
|  | Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy zapewnić Zamawiającemu możliwość przetestowania zaoferowanego fortepianu. W celu sprawdzenia pod kątem jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności kolorytu brzmienia instrumentu, intonacji instrumentu oraz właściwej twardości i precyzji mechanizmu młoteczka Wykonawca dostarczy fortepian do Instytutu Muzyki, al. Kraśnicka 2a w Lublinie. Wyniki testu oferowanego fortepianu zostaną przedstawione w formie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną przez Użytkownika. Koszt dostarczenia fortepianu do auli Instytutu Muzyki i jego strojenia pokrywa Wykonawca. W przypadku niespełnienia przez oferowany instrument wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy spośród pozostałych ofert. |
|  | Gwarancja: minimum 60 miesięcy od daty odbioru instrumentu |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania instrumentu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania instrumentu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór instrumentu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |