Oznaczenie sprawy: PUB/69-2019/DOP-a				                                   Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera

Oferowany sprzęt/urządzenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Skaner - 1szt., o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ skanera | Płaski, skaner do książek z funkcjonalnością OCR (czytanie tekstu), bezkrawędziowy, A3 |
| Element światłoczuły | CIS |
| Rodzaj lampy | LED |
| Formaty plików wyjściowych | Minimum BMP, PNG, JPEG, Multi-page, PDF, PDF, Multi-page TIF,TIF |
| Przyciski funkcyjne | Minimum SCAN, PDF, e-mail, print |
| Rozdzielczość optyczna w pionie | Minimum 2400 dpi |
| Rozdzielczość optyczna w poziomie | Minimum 2400 dpi |
| Wewnętrzna głębia koloru | Minimum 48 bit |
| Zewnętrzna głębia koloru | Minimum 24 bit |
| Głębia szarości | - wejście minimum 16 bit - wyjście minimum 8 bit |
| Maksymalny obszar skanowania | Minimum 304 x 426 mm |
| Prędkość skanowania 200 dpi | Maksymalnie 4 sek./str. A3 |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Format papieru | Minimum A3 |
| Funkcjonalności OCR | Dołączone oprogramowanie |
| Sterowniki | Minimum ISIS, TWAIN |
| Głębokość | Nie więcej niż 570 mm |
| Szerokość | Nie więcej niż 395 mm |
| Wysokość | Nie więcej niż 65 mm |
| Waga | Nie więcej niż 4,5 kg |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Minimum Linux Fedora 24, Linux Ubuntu 1604, Mac OS 10.7, Windows 10, Windows 7, Windows 8 i 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3 |
| Zużycie energii | Maksymalnie 24W |
| Wyposażenie | Kabel USB |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |