Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wytrząsarki do UMCS”

(PUB/70-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Wytrząsarka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka o parametrach nie gorszych niż: - o ruchu posuwisto-zwrotnym - częstotliwość drgań: minimum od 30 do 250 drgań na minutę - zakres ruchu: 32 mm - maksymalne obciążenie wytrząsarki: 5 kg - elektroniczny regulator ruchu mieszającego - płynna zmiana prędkości - wyświetlacz prędkości: cyfrowy - czasowe programowanie pracy urządzenia: minimum od 0 do 999 minut - możliwość pracy ciągłej - musi być wyposażona w gumowa nasadkę- platformę przeciwpoślizgową - musi mieć możliwość montażu innych platform - wymagana w dostawie płyta dla min. 4 rozdzielaczy o pojemności 50 lub 100 ml - wymiary: maksimum 350 x 380 x 150 mm - wymiary platformy roboczej: minimum 250 x 290 mm - zasilanie 230 V, 50/50 Hz - moc (in/out): minimum 30/25 W - waga: maksimum 8 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |