Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa spektrometru mas o opcję jonizacji chemicznej (CI)”

(PU/45-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Rozbudowa spektrometru mas o opcję jonizacji chemicznej (CI) | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Rozbudowa spektrometru mas ISQ LT firmy Thermo Scientific użytkowanego przez Zamawiającego o opcję jonizacji chemicznej (CI): 1. Rozbudowa powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wyposażenia do rozbudowy spektrometru w tym: - źródło jonów do jonizacji chemicznej - regulator gazu do jonizacji chemicznej zintegrowany z systemem spektrometru i sterowany z poziomu oprogramowania - rurki ze złączkami doprowadzające gaz do jonizacji chemicznej - kable do podłączenia opcji jonizacji chemicznej do spektrometru 2. Opcja jonizacji chemicznej musi zapewniać możliwość wykonywania naprzemiennej jonizacji pozytywnej PCI i negatywnej NCI, jak również kombinacji EI/CI 3. Jonizacja chemiczna musi zapewniać osiągnięcie czułości spektrometru na poziomie nie gorszym niż: - 300:1 dla 1µl 100pg/µl benzofenonu dla jonizacji PCI - 2000:1 dla 2µl 100fg/µl OFN dla jonizacji NCI |
|  | Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika oraz instalację opcji jonizacji chemicznej do spektroskopu mas. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |