Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mieszadeł magnetycznych do UMCS”

(PU/49-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa mieszadła magnetycznego I

| Mieszadło magnetyczne I | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mieszadło magnetyczne I z grzaniem o parametrach nie gorszych niż: - maksymalna prędkość mieszania: minimum 1500 rpm - funkcja grzania - ceramiczna płyta grzejna - jednoczesne wyświetlanie temperatury aktualnej i docelowej na panelu LCD - grzanie minimum od 50 do 500°C z regulacją bezstopniową - panel kontrolny zabezpieczony przed zalaniem płynami - napęd mechaniczny |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa mieszadła magnetycznego II

| Mieszadło magnetyczne II | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mieszadło magnetyczne II z grzaniem o parametrach nie gorszych niż: - maksymalna temperatura ogrzewania: minimum 280°C - płyta wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na korozję - wyświetlacz (ciekłokrystaliczny) temperatury i prędkości obrotów - obudowa z materiału ognioodpornego, odporna na słabe kwasy - zakres prędkości: minimum 100 do 1500 rpm - maksymalna ilość preparatu na płycie: 3 litry - zewnętrzny czujnik temperatury typu PT 1000 o dokładności ± 1°C |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |