Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wirówki do UMCS”

(PU/46-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Wirówka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna, stołowa o parametrach nie gorszych niż: - silnik indukcyjny - rotor minimum 12 x 1,5/2 ml, autoklawowalny - maksymalne obroty: minimum 15 000 RPM - musi posiadać możliwość regulacji RPM/RCF podczas wirowania - funkcja „short spin” tzw. krótkie wirowanie - czas wirowania: minimum od 30 s do 90 minut lub praca ciągła - możliwość zliczania czasu od osiągnięcia zadanej prędkości - pamięć ostatnich parametrów - czujnik niewłaściwego wyważenia rotora - system ograniczający wzrost temperatury wewnątrz komory - awaryjne otwieranie pokrywy - poziom hałasu do 60 dB - zgodność z dyrektywami 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC i normami bezpieczeństwa EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1 lub równoważnymi - podstawa wirówki: maksymalnie 30 x 30 cm - waga: minimum 4 kg |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |