Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa dwóch nadajników prędkości i kierunku wiatru”

(PU/53-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Dwa nadajniki prędkości i kierunku wiatru | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dwa zintegrowane nadajniki prędkości i kierunku wiatru(wiatromierze) z interfejsem Modbus o parametrach nie gorszych niż: Zakres pomiaru kierunku: od 0 do 360° Metoda pomiaru kierunku: czujnik magnetyczny kata Dokładność pomiaru kierunku: nie mniej niż ±2° Użyteczny zakres pomiaru prędkości: minimum od 0 do 60 m/s Dokładność pomiaru prędkości: 3% dla v>1 m/s Parametry wyliczane przez nadajnik wiatromierza: - prędkość: rozdzielczość 0,1 m/s; opcja: średnia, min. max. - kierunek: rozdzielczość 1° opcja: średni, min. max. Próg czułości przetworników: poniżej 0,4 m/s Maksymalna nieniszcząca prędkość wiatru: 75 m/s (270 km/h) Zakres temperatur otoczenia: minimum od -40°C do +60°C Zasilanie: od 7 do 30 VDC, ~5 mA @24V Podłączenie: gniazdo męskie standardu M12 Terminator linii RS485: 120 ohm (wlączony na stałe) Certyfikaty: CE |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |