Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa przepływomierza chromatograficznego z dodatkowym modułem kalibracyjnym”

(PU/52-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Przepływomierz chromatograficzny z dodatkowym modułem kalibracyjnym | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Przepływomierz chromatograficzny z dodatkowym modułem kalibracyjnym o parametrach nie gorszych niż: Funkcja i podstawa działania urządzenia: - musi zapewniać ciągły pomiar objętościowego natężenia przepływu suchego gazu (ml/min.) niezależnie od jego składu. Urządzenie musi być wyposażone w zawór elektromagnetyczny oraz membranę której ruch, proporcjonalny do natężenia przepływu gazu, jest przekształcany na wartość cyfrową wyświetlaną an ekranie miernika. Urządzenie musi mieć możliwość wyświetlania wartości przepływu masowego obliczonego na podstawie pomiarów wolumetrycznych Zakres przepływu: - minimum od 0,5 do 750 mL/min. - automatyczna zmiana zakresu Dokładność: co najmniej ± 2% wartości odczytu lub ± 0,2 mL/min. Zakres temperatury pracy urządzenia: minimum od 0°C do 45°C Zakres temperatury pracy rurki doprowadzającej gaz: minimum od -62°C do 110°C Kalibracja: - nie częściej niż raz na rok - wymienny moduł kalibracyjny Zasilanie: - zasilacz w zestawie Wyświetlacz: - monochromatyczny min. 16 stopni szarości - minimalna rozdzielczość 128 x 64 px |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |