Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wagi laboratoryjnej”

(PU/60-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Waga laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga laboratoryjna, analityczna, elektroniczna o parametrach nie gorszych niż: - zasilacz zewnętrzny - rozmiar szalki: 90-110 mm - kalibracja wewnętrzna - wymagana legalizacja - maksymalny zakres pomiaru: 200-220 g - czas stabilizacji: 3-4 sek. - działka elementarna: 0,0001 g - działka legalizacyjna: 0,001 g - wymiary maksymalne (szer. x wys. gł.): 210 x 360 x 340 mm - zamykana komora ważenia z odsuwanymi szybkami |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |