Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa dwóch mikroskopów stereoskopowych”

(PU/64-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dwa mikroskopy stereoskopowe o parametrach nie gorszych niż: o minimalnym zakresie powiększeń od 8x do 40x odległość robocza minimum 110 mm współczynnik zoom minimum 5:1 tubus binokularowy o kącie nachylenia 45 stopni statyw do pracy w świetle odbitym, zakres pracy minimum 120 mm, regulacja siły oporu obustronnego pokrętła regulacji ostrości diodowy oświetlacz pierścieniowy z kontrolerem, minimum 40 diód, regulacja intensywności, możliwość wyłączania stref oświetlenia okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia minimum 22 z regulacją dioptryjną od minimum -8 do +5 dioptrii, musi mieć możliwość zamontowania płytki mikrometrycznej pole widzenia przy najmniejszym powiększeniu minimum 27 mm średnicy pole widzenia przy największym powiększeniu minimum 5 mm średnicy musi mieć możliwość rozbudowy o okulary o powiększeniu 15x, 20x, 30x musi mieć możliwość rozbudowy o obiektywy o powiększeniu 0,3x, 0,4x, 0,5x o odległości roboczej minimum 200 mm musi mieć możliwość rozbudowy o obiektyw 2 x o odległości roboczej minimum 35 mm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |