Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mieszadeł mechanicznych z wyposażeniem”

(PU/65-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dwa mieszadła mechaniczne z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż: Mieszadła elektroniczne Objętość mieszania (H2O): 5 L Maksymalna lepkość mieszanego medium: 4 000 mPas Zdolność do pracy ciągłej: 100% Maksymalny moment obrotowy na uchwycie: 7,5 Ncm Zakres prędkości obrotowej poniżej obciążenia nominalnego: minimum od 0 do 2 000 rpm Wskaźnik prędkości obrotowej – LCD Pomiar momentu obrotowego Wymiary zewnętrzne: maksimum 60 x 180 x 140 mm Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60259 lub równoważną – IP 54 lub wyższa Bezstopniowe ustawienie prędkości obrotowej Funkcja licznika czasu Wyposażenie: Statyw H – 2 szt. Łącznik – 4 szt. Elastyczne sprzęgło – 2 szt. Miernik temperatury – 2 szt. |
|  | Gwarancja: dożywotnia |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |