Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa termostatu z wyposażeniem”

(PU/67-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Cyfrowy termostat blokowy z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż: na jeden blok z precyzyjną kontrolą temperatury płynna regulacja temperatury w zakresie do minimum 120°C minutnik regulowany w zakresie minimum od 1 min. do 99 godz. 59 min. funkcja wyświetlania błędów wymienne bloki aluminiowe obwód bezpieczeństwa sygnał akustyczny po zakończeniu inkubacji Wyposażenie: blok grzewczy modułowy z anodowanego aluminium - blok na 15 fiolek - średnica fiolki 16,4 mm - głębokość otworu: 45 mm - wymiary maksymalne (SxGxW): 95 x 80 x 60 mm |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |