Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mikropłytkowego czytnika absorbancji”

(PUB/115-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikropłytkowego czytnika absorbancji o parametrach nie gorszych niż: Obsługa formatów płytek 6-, 12-, 24-, 48-, i 96-dołkowych płasko- i okrągłodennych Wytrząsanie mikropłytki w trybie liniowym Filtry interferencyjne minimum 450 nm, 562 nm, 595 nm i 650 nm Zakres długości fali odczytu minimum : od 400 nm do 750 nm Zakres pomiaru absorbancji w zakresie minimum od 0,0 do 4,0 Abs Dotykowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 4” Pamięć wewnętrzna – minimum 40 otwartych , programowanych przez użytkownika protokołów Odczyt całej 96-dołkowej płytki w czasie nie dłuższym niż 11 sekund Wyjścia zewnętrzne USB Oprogramowanie wewnętrzne do pracy samodzielnej oraz minimum 1 licencja na oprogramowanie zewnętrzne instalowane na podłączanym komputerze Funkcja autotestu po uruchomieniu Wymiary maksymalne (SxDxW): 40 x 50 x 25 Certyfikaty: do diagnostyki in-vitro (CE-IVD) lub równoważny |
|  | Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika, instalację i szkolenie z obsługi urządzenia. |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |