Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wagi analitycznej ze stołem antywibracyjnym”

(PUB/117-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga analityczna ze stołem antywibracyjnym o parametrach nie gorszych niż: Obciążenie minimalne: 1 mg Dokładność odczytu: 0,01mg Powtarzalność : 0,01 mg Liniowość: ± 0,03 mg Niecentryczność: 0,03 mg Działka legalizacyjna: 1 mg Szalka pełna o średnicy minimum 85 mm Dopasowany stół antywibracyjny - konstrukcja stalowa z blatem z płyty wiórowej, laminowanej HPL oraz kamienną płytą stabilizującą osadzoną na niezależnej podstawie |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |