Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa pompy do wytwarzania podciśnienia w komorze SPE”

(PU/68-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Pompa do wytwarzania podciśnienia w komorze SPE o parametrach nie gorszych niż: Typ: membranowa pompa próżniowa Przepływ: do minimum 20 l/min. Maksymalna próżnia: ~ 670 mmHg (90 mbar) Materiał: elementy pompy mające kontakt z odczynnikami lub rozpuszczalnikami wykonane lub pokryte PTFE Poziom hałasu: maksimum 60 dB Waga: maksimum 5,5 kg Napięcie: do 240 V |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |