Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej”

(PUB/121-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna mechaniczna o parametrach nie gorszych niż: Uniwersalny stół do wytrząsarki z 4 wałkami krępującymi Wymienny stół do naczyń Erlenmeyera (uchwyty do 0,1 L) Eliptyczny ruch stołu wytrząsarki Amplituda i częstotliwość drgań stołu regulowane bezstopniowo i podlegające zmianie w czasie pracy urządzenia Mikroprocesorowy sterownik umożliwiający pracę ciągłą, pracę z wyłącznikiem czasowym – timerem oraz pracę programowaną Nastawy: prędkość i czas wprowadzane z klawiatury Zadane parametry oraz stan pracy wytrząsarki wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym Minimalny zakres regulacji amplitudy: od 1 mm do 25 mm (dłuższa oś elipsy) Stosunek osi elipsy 1÷2,5 Zakres regulacji częstotliwości: minimum od 50 do 350 cykli/min. (c.p.m.) Zakres nastawu czasu minimum od 1 min. do 99 h 59 min. Ilość programów: minimum 9 Obciążenie stołu wytrząsarki: max 4 kg Zasilanie: ~230 V 50 Hz Pobór mocy: 80 VA Wymiary maksimum: 430 x 400 x 220 Masa: maksimum 20 kg |
|  | Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |