Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa akcesoriów audiowizualnych”

(PU/72-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Dostawa akcesoriów audiowizualnych 1 zestawu:

| Dostawa akcesoriów audiowizualnych 1 zestawu | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | 1. Obiektyw Sony E 30 mm F3,5 Macro (lub równoważny) do posiadanego i użytkowanego przez Wnioskującego aparatu Sony Alfa - 1 sztuka: MOCOWANIE: Mocowanie Sony E FORMAT: APS-C OGNISKOWA (MM): 30 mm OGNISKOWA W PRZELICZENIU NA FORMAT 35 MM (APS-C): 45 mm GRUPY/ELEMENTY OBIEKTYWU: 6/7 KĄT WIDZENIA (APS-C): 50° MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F): 3,5 MINIMALNA PRZYSŁONA (F): 22 LISTKI PRZYSŁONY: 7 PRZYSŁONA KOŁOWA: TAK MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTU: 0,095 m (0,32 ft) MAKSYMALNE POWIĘKSZENIE (KROTNOŚĆ): 1,0x ŚREDNICA FILTRA (MM): 49 mm 2. Slider - 1 sztuka: całkowita długość 94 cm, szerokość profilu prowadzącego 50 mm, rozstaw stopek 190 mm, regulacja wysokości 25 mm, przesuwna płytka instalacyjna do statywów z otworami 3/8” i 1/4”, waga maks. 3 kg udźwig min. 5 kg, regulowany docisk rolek za pomocą śrub mimośrodowych, hamulec postojowy boczny. wykonany ze stali oraz twardych stopów aluminium, pokrowiec transportowy 3. Napęd do slidera - 1 sztuka: Dwa tryby pracy: video oraz time-lapse (z interwałem lub bez) Jazda w różnych płaszczyznach Automatyczna synchronizacja silnika jazdy z silnikiem panoramy/pochyłu Zaawansowane algorytmy obliczania trasy, pozycji i prędkości jazdy wózka Bank pamięci z możliwością zapisu 10 różnych zestawów ustawień Wyzwalanie migawki z poziomu kontrolera Opóźnienie startu i zapętlenie jazdy Regulacja prędkości Wielostopniowy RAMP Regulacja mocy silników Informacja o stanie baterii Wielogodzinna praca z jednym akumulatorem Możliwość instalacji „talerza” do zdjęć obrotowych Sterownik odporny na uderzenia, zachlapania oraz niekorzystne czynniki atmosferyczne Prędkość min. w trybie Video, ruch posuwu: 0,12 mm/sec. Prędkość maks. w trybie Video, ruch posuwu: 90 mm/sec. Minimalny czas pełnego obrotu w trybie Video, ruch panoramowania: 14 sec. Maksymalny czas pełnego obrotu w trybie Video, ruch panoramowania: 320 sec. Maks. obciążenie wózka, ruch poziomy: 6 kg Maks. obciążenie wózka, ruch pionowy: 3 kg Czas pracy z akumulatorem NP-F 970: 72 h w trybie Time-lapse 5 h w trybie Video (2 silniki non-stop), 8 h w trybie Video (1 silnik non-stop) Adapter do akumulatora z przewodem zasilającym (pełni również funkcję adaptera w ładowarce). Ładowarka do akumulatora Zasilacz sieciowy 230/12 V. Sterownik z uchwytem na adapter z akumulatorem. Silnik posuwu Silnik obrotu Uchwyt do sterownika lub monitora. Uchwyt do urządzenia rejestrującego. Adapter do wózka slidera z gwintem wewnętrznym 3/8” (+ klucz imbusowy). Uchwyt do paska zębatego. Uchwyt do paska zębatego z napinaczem. Pasek zębaty. Pokrętła ze śrubami 1/4” i 3/8”. 4.Głowica wideo - 1 sztuka: Mocowanie: gwint 3/8” Maksymalne obciążenie: 6 kg 5.Statyw - 1 sztuka: mocowanie: gwint 3/8", maksymalne obciążenie: 40 kg, maksymalna wysokość robocza: 160 cm, minimalna wysokość robocza: 95 cm, waga: maks. 5 kg podpory stabilizujące 6. Akumulator - 1 sztuka: Pojemność: 8600 mAh Napięcie: 7,4 V Typ: Li-Ion Wymiary: 70 x 38 x 59 mm 7.Kabel - 1 sztuka: Długość: 1,2 m. Kabel CL-S2 do zdalnego wyzwalania aparatów 8. Podpory stabilizujące do slidera - 1 zestaw: Mocowanie – nogi statywowe o średnicy 15 – 40 mm. |
| Gwarancja: min. 12 miesięcy Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |