Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa młynka nożowego”

(PUB/131-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Laboratoryjny młynek nożowy o parametrach nie gorszych niż: Do mielenia i homogenizacji biomasy, próbek materiałów miękkich i włóknistych o twardości poniżej 3 w skali Mohsa Zasilanie: 230V/13, 1A Moc pobierana: maksimum 2,2 kW Szybkość obrotowa: minimum 2 850 obr./min. Uziarnienie wstępne: ( 40 mm Uziarnienie końcowe: zależne od sit 0,425 mm; 1 mm; 2 mm; 3 mm, W przypadku uziarnienia powyżej 5 mm mielenie musi odbywać się bez sita 2 (mm) Noże tnące z węglika wolframu Wydajność: zależna od sit, do minimum ~ 10 kg/h Sito stalowe do młynka: - 0,425 mm – 1 szt. - 1 mm – 1 szt. - 2 mm – 1 szt. - 3 mm – 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim Certyfikat CE |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy (dla części niezużywalnych) |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |