Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wagi analitycznej”

(PU/76-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga analityczna o parametrach nie gorszych niż: Obciążenie maksymalne: 200-250 g Obciążenie minimalne: 5 – 10 mg Dokładność odczytu: 0,1 mg lub lepsza Zakres tary: 200-250 g Liniowość: minimum +/-0,2 mg Dryft czułości: maksimum 1 ppm/°C Czas stabilizacji: maksimum 5 s Kalibracja: wewnętrzna automatyczna Wyświetlacz LCD z podświetleniem Zasilanie: AC/DC Temperatura pracy: min. +10°C do +40°C Wymiar szalki: 90-130 mm Masa: maksimum 6 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |