Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wzmacniacza Lock-in do UMCS”

(PUB/08-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wzmacniacz Lock-in o parametrach nie gorszych niż: Wartość impedancji wejściowej kanałów pomiarowych: 50 Ω lub 1 MΩ Zakres częstotliwości od DC do 500 kHz Wejście napięciowe: - zakres napięcia wejściowego: 1 mV do 3 V (minimum 8 podzakresów), - czułość wejściowa od 1 nV do 3 V, - dynamika rezerwy: minimalna 120 dB, - szum napięciowy wejściowy: 2,5 nV/ (dla częstotliwości większych od 1 kHz), Wejście prądowe: - zakresy pomiarowe: 1 nA do 10 mA (minimum 8 podzakresów), - szum prądowy wejściowy: 20 fA/ (dla częstotliwości większych od 100 Hz), Zakres stałej czasowej: minimum od 336 ns do 83 s Szerokość pasmowa filtru minimum od 276 (Hz do 206 kHz Próbkowanie o szybkości 60 MSa/s z wykorzystaniem 16-bitowego przetwornika AC Nachylenie charakterystyki filtru (dB/oktawę): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 Rozdzielczość fazowa 10-5 stopnia Rozdzielczość częstotliwości 1(Hz Zakresy napięciowe dla wyjścia sygnałowego: ( 10 mV, 100 mV, 1 V, 10 V Wymiary nie większe niż: 29 × 24 × 11 cm (dł. × szer. × wys.). Komunikacja z komputerem: USB 2.0; LAN - 1GbE (system operacyjny Windows 7 64- bit lub wyższy) Biblioteki umożliwiające programowanie w języku minimum C, Matlab, LabView Zasilanie sieciowe AC - 230 V |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |