Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do UMCS”

(PUB/10-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż: - precyzyjne ustawienie prędkości - możliwość zastosowania różnych nasadek wytrząsających - możliwość pracy ciągłej - możliwość aktywowania i dezaktywowania pracy dotykowo poprzez nacisk probówki na platformę wytrząsającą - regulowana prędkość w zakresie do minimum 3 000 obr. /min. - łagodny start i płynna zmiana prędkości - cztery antypoślizgowe stopki - obudowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej - moc 15 W - kontrola prędkości – analogowa - amplituda – 4,5 mm - klasa ochrony – minimum IP42 - waga – maksimum 3,0 kg |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |