Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa łaźni wodnych do UMCS”

(PU/07-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Łaźnie wodne (3 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Typ wanny: tłoczona Pojemność wanny: 5,5 – 6 l Moc: 500W Temperatura pracy: minimalny zakres od 5 stopni powyżej temperatury otoczenia do 100°C Zakres regulacji temperatury: minimum od 20 do 100°C Stabilność temperatury: -0,3/+0,8°C Działka elementarna regulatora temperatury: 0,1°C Wymiary zewnętrzne: maksimum 350 x 200 x 260 mm Wymiary wewnętrzne: minimum 290 x 140 x 150 mm W dostawie wymagana półka perforowana oraz kosz z adapterem |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |