Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa multimetra cyfrowego do UMCS”

(PU/09-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Ręczny multimetr cyfrowy o parametrach nie gorszych niż: Pomiar: V AC TRMS, V AC+ DC TRMS, V DC, A AC TRMS, A AC+DC TRMS, A DC, dB, Hz(V), HZ(A), (, V, °C/°F (TC/RTD) Rozdzielczość pomiaru prądu A DC minimum 1 nA przy 6 wyświetlanych cyfrach Maksymalnie mierzony prąd 10A Rozdzielczość pomiaru napięcia V DC minimum 1(V przy 6 wyświetlanych cyfrach Maksymalnie mierzone napięcie 600V TRMS AC i AC + DC, 100 kHz szerokość pasma |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |