Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa łaźni wodnej do UMCS”

(PU/10-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Łaźnia wodna o parametrach nie gorszych niż: Pojemność wanny: od 10 do 14 litrów Wykonana z blachy kwasoodpornej Płaskie dno wanny Mikroprocesorowa regulacja temperatury : zakres minimalny od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 95°C Dokładność regulacji : +/- 0,2°C Cyfrowe wyświetlanie temperatury Wymiary wewnętrzne: długość maksymalna wanny 410 mm; szerokość maksymalna wanny 250 mm; głębokość maksymalna wanny 150 mm. Zabezpieczenie przed przegrzaniem się i/lub wyparowaniem wody Łaźnia bez pokrywy, bez wyposażenia dodatkowego, bez układu recyrkulacji i bez wytrząsania |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |