Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa dwóch szaf chłodniczych do UMCS”

(PUB/22-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Szafy chłodnicze (2 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Dwudrzwiowa, w obudowie z blachy, kolor biały Wymiary: minimum 130 x 80 x 200 cm Komora chłodnicza ze stali nierdzewnej Pojemność całkowita: minimum 1100 l; pojemność użytkowa: minimum 770 l Agregat umieszczony na górze Automatyczne rozmrażanie i odparowywanie skroplin Chłodzenie dynamiczne Dobra izolacja termiczna: ścianki o grubości minimum 6 cm wypełnione pianką poliuretanową Cyfrowy wyświetlacz temperatury Termostat elektroniczny Zakres nastawy temperatury: minimum od -2°C do +8°C Drzwi samodomykające się, zamykane na klucz Wyposażenie: minimum 6 półek o wymiarach minimum 60 x 50 cm i nośności minimum 60 kg Zasilanie: 230 V, 650 W Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez Użytkownika oraz montaż i pierwsze uruchomienie urządzenia |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |