Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa drona do UMCS”

(PUB/24-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dron o parametrach nie gorszych niż: Typ: quadrocopter Komunikacja: WiFi, 2.4 GHz Nawigacja: minimum GLONASS, GPS Sterowanie: kontroler + podgląd na smartfonie lub tablecie z systemem iOS, Android Prędkość maksymalna: minimum 70 km/h Zasięg: minimum 4 000 m Bateria: minimum 5800 mAh, Li-Polymer Czas pracy: minimum 30 minut Kamera: minimum 20 Mpix Rozdzielczość wideo: minimum Cinema 4K, do 30 fps, 4K, 2160 p, do 60 fps, 2.7K, 1520p, do 60 fps, FullHD, 1080p, do 120 fps Kodowanie wideo: H.265; H.264 Rozdzielczość zdjęć: minimum 5472 x 3648 Format zdjęć: minimum JPEG, RAW Obsługa kart pamięci: minimum microSD (do 128 GB) Czujniki wizyjne Waga: minimum 1350 g- maksimum 1400 g Inne: minimum 3 poziomy prędkości, funkcja Back Home, inteligentne tryby, zawis w powietrzu, transmisja strumieniowa zdjęć i wideo synchronizowana w czasie rzeczywistym, aplikacja do obsługi lotu, oświetlenie LED Parametry lotu: prędkość minimum 70 km/h z jednoczesnym omijaniem przeszkód i ustalaniem pozycji, możliwość lotu w bezruchu, by zapewnić precyzję kadrowania oraz lot wewnątrz pomieszczeń; System transmisji Automatyczne przełączanie pomiędzy dwiema częstotliwościami Kamera z minimum 1-calową matrycą System wykrywania przeszkód: 5-kierunkowy system wykrywania oraz 4-kierunkowy system omijania przeszkód. Wbudowany system pozwalający na inteligentne omijanie przeszkód, dzięki wbudowanym podwójnym sensorom wizyjnym z tyłu i z przodu oraz czujnikom podczerwieni po bokach Kontroler wyposażony w system transmisjo sygnału wideo umożliwiający transmisję na żywo bez zakłóceń w jakości Full HD System musi na bieżąco skanować dostępne częstotliwości , aby znaleźć tę z najniższym poziomem zakłóceń, a następnie automatycznie przełączać się na dane pasmo, by zapewnić wyraźną transmisję bez żadnych zakłóceń. Dostęp do zaawansowanego sterowania oraz wielu informacji o dronie z poziomu urządzenia mobilnego Inteligentne tryby lotu i nagrywania: możliwość wyznaczania na ekranie drogi, po której ma się poruszać dron; automatyczne rozpoznawanie konkretnych obiektów i dostosowanie trasy do ich położenia i ruchu; sterowanie gestami; lot do wskazanego punktu; wybór najlepszej drogi powrotu do punktu startowego w zależności od panujących warunków. Wymagane akcesoria: ładowarka, bateria, kabel zasilający, kabel microUSB, śmigła – 8 szt., blokada gimbala, aparatura sterująca, karta micro SD 16 GB, gimbal Dodatkowo wymagane dedykowane akumulatory 2 szt. o pojemności min. 5870 mAh |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |