Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Dostawa radiopławy osobistej” (PUB/21(I)-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| radiopława osobista -1 sztuka | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Radiopława osobista - 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż: 50 kanałowe GPS nadajnik => 406 MHz światło LED SOS bateria ważna minimum 5 lat / 24 h ciągłej pracy pokrowiec wypornościowy (pływający) temperatury działania -20°C do + 55°C (klasa 2) wodoszczelność do 10 m moc nadajnika minimum: 5 W + 2 dB maksymalna liczba śledzonych satelitów: 50 |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: |