Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora

UMCS Nr 27/2017 z dnia 30.05.2017

- Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 145B, 216A, 251B, 0225B-0227B

na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, 20-001 Lublin, ul. Akademicka 19”

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1

  - Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

  - Mgr inż. Damian Iwanek - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375717

- Termin wykonania zamówienia:  30 dni od podpisania umowy.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dobranego urządzenia

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

„Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 145B, 216A, 251B, 0225B-0227B

na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, 20-001 Lublin, ul. Akademicka 19”

- „Nie otwierać przed: 06.05.2020r. godz. 9:20", oraz  nazwę i adres lub pieczęć  firmową

Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 06.05.2020 r. do godz. 9:00. Oferty zostaną otwarte w dniu: 06.05.2020 r. o godz. 9:20 w pok. nr 901 w siedzibie   Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego.

10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3

z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Nr 1 – 	Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

- Nr 2 – 	Formularz oferty

- Nr 3 - 	Wzór umowy

- Nr 4 - 	Klauzula RODO

- Nr 5 -	Ogólne warunki dla Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 1

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

1.Wstęp.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót:

„Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 145B, 216A, 251B, 0225B-0227B

na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, 20-001 Lublin, ul. Akademicka 19”

1.1. Zakres stosowania.

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.2. Zakres robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie instalacji klimatyzacji , instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej.

W miejscu włączenia instalacji skroplin do kanalizacji sanitarnej należy zastosować syfon z kulką.

Wykonawca musi skalkulować wszystkie niezbędne prace towarzyszące i naprawcze.

Nie dopuszcza się montażu jednostek zewnętrznych na elewacji budynku.

Zasilenie klimatyzatora w energię elektryczną należy wykonać z najbliższej rozdzielni piętrowej. Instalację i zabezpieczenie dobrać zgodnie z wytycznymi producenta klimatyzatora. Instalację poprowadzić natynkowo w listwach instalacyjnych.

Aby system został dokładnie oraz poprawnie zamontowany firma powinna posiadać certyfikaty producenta uprawniające go do montażu oraz późniejszego serwisowania całego systemu klimatyzacyjnego.

1.3. Dane techniczne proponowanych urządzeń.

Pomieszczenie 145 B

Pomieszczenie o powierzchni 29,16 m2, znajdujące się na pierwszym piętrze w budynku cztero-piętrowym. Montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku.

Dobrane urządzenia:

Jednostka wewnętrzna naścienna MB-18N8D0-I o wydajności chłodniczej 5,4 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,4 kW,

- moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 5,4 kW,

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 955x208x323 mm

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza

- poziom głośności nie wyższy niż 22-42 dB(A)

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

Jednostka zewnętrzna MB-18N8D0-O o wydajności chłodniczej 5,4 kW:

- klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu „A+”,

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową,

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,60

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 7,3

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,4 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niż 5,4 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 59dB(A)

- wydatek powietrza  2100 m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  36,9 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  1,50 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  1,42 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -25 ~  + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -25 ~  + 30 C

- czynnik chłodniczy R32

- atest PZH

Pomieszczenie 251B

Pomieszczenie o powierzchni 29,16 m2, znajdujące się na drugim piętrze w budynku cztero-piętrowym. Montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku.

Dobrane urządzenia:

Jednostka wewnętrzna naścienna MB-09N8D6-I o wydajności chłodniczej 2,5 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,5 kW,

- moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,9 kW,

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 795x185x305 mm

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza

- poziom głośności nie wyższy niż 20-39 dB(A)

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

Jednostka zewnętrzna MBT-09N8D6-O o wydajności chłodniczej 2,5 kW:

- klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu „A++”,

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową,

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,72

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 8,2

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niż 2,9 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 55 dB(A)

- wydatek powietrza  1980 m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  28,5 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  0,67 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  0,65 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -25 ~  + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -25 ~  + 30 C

- czynnik chłodniczy R32

- atest PZH

Pomieszczenie 216A

Pomieszczenie o powierzchni 16,68 m2, znajdujące się na drugim piętrze w budynku cztero-piętrowym. Montaż jednostki zewnętrznej na dachu budynku.

Dobrane urządzenia:

Jednostka wewnętrzna naścienna MB-09N8D6-I o wydajności chłodniczej 2,5 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,5 kW,

- moc grzewcza jednostki wewnętrznej wynosi minimum 2,9 kW,

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 795x185x305 mm

- trzystopniowa regulacja wypływu powietrza

- poziom głośności nie wyższy niż 20-39 dB(A)

- funkcja Standby 1W

- funkcja Follow Me

Jednostka zewnętrzna MBT-09N8D6-O o wydajności chłodniczej 2,5 kW:

- klasa energetyczna na chłodzeniu typu „A++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu „A++”,

- jednostka wyposażona w sprężarkę inwerterową,

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,72

- współczynnik SEER nie mniejszy niż 8,2

- moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niż 2,9 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 800x333x554 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 55 dB(A)

- wydatek powietrza  1980 m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  28,5 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  0,67 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  0,65 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -25 ~  + 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -25 ~  + 30 C

- czynnik chłodniczy R32

- atest PZH

Pomieszczenie 0225B-0227B

Pomieszczenia znajdują się kondygnacji  -2  w budynku który ma 6 kondygnacji.  2 pomieszczenia. Pierwsze o powierzchni 55,74  m2, wysokość pomieszczenie 3m, strona południowa. Drugie pomieszczenie (bezpośrednio przylegające) powierzchnia 34,56m2.

Dobrane urządzenia:

Jednostka wewnętrzna naścienna MI2-36GDN1 o wydajności chłodniczej 3,6 kW:

- model jednostki wewnętrznej: naścienna

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 3,6 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 4,0 kW,

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla chłodzenia nie większy niż 0,03 kW

- pobór mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie większy niż 0,03 kW

- wymiar jednostki wewnętrznej nie większy  niż 990x315x223 mm

- siedmiostopniowa regulacja wypływu powietrza

- poziom głośności 23-26 dB(A)

Jednostka zewnętrzna MDV-V105W/DN1 o wydajności chłodniczej 9,0 kW:

- jednostka wyposażona w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej,

- współczynnik EER nie mniejszy niż 3,91

- współczynnik COP nie mniejszy niż 3,97

- współczynnik ESEER nie mniejszy niż 7,4

- moc chłodnicza nie mniej niż 9,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 9,0 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1075x966x396 [mm]

- poziom ciśnienia akustycznego nie przekraczający 54 dB(A)

- wydatek powietrza  5531 m3/h

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  75,5 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  2,3 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  2,27 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chłodzenia)  -15 ~  + 43 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania)  -15 ~  + 27 C

- czynnik chłodniczy R410A

- certyfikat PZH

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi poniżej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów.

1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną
 i zewnętrzną.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.

1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).

2. Materiały

2.1. Rodzaj materiałów

- klimatyzator jednostka wewnętrzna

- klimatyzator jednostka zewnętrzna

- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w okresie nie dłuższym niż 365 dni od daty montażu, nie noszące śladów zużycia.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaproponowanych klimatyzatorów, atest, PZH, deklarację zgodności, autoryzację na montaż i serwis wystawioną przez producenta oraz uprawnienia i świadectwa wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzęt.

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych.

4. Transport.

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach

jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaż urządzeń.

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.

Montaż rur szczelny na uchwytach.

Montaż pełnej izolacji rurociągów.

Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania jakości i poprawności robót.

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń)

b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu

6.2. Urządzenia.

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu.

Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych

8. Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych).

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obsługi

- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty)

- oświadczenie kierownika robót

9. Podstawa płatności.

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz

z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót.

10. Przepisy związane z realizacją zadania.

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

-    Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-   PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

-   PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

-   PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
    w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

-  PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA

- My, niżej podpisani ………………………. działając w imieniu i na rzecz firmy  ……….....................................................................

odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.04.2020r. na:

„Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach 145B, 216A, 251B, 0225B-0227B

na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, 20-001 Lublin, ul. Akademicka 19”

- składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją udostępnioną przez zamawiającego. Ponadto nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją za kwotę brutto: …………….. PLN słownie: …………………………..…………….. złotych, podatek VAT 23 % wynosi…………………….

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zawarty w specyfikacji zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składamy kartę katalogową urządzenia.

- Ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do oferty są:

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- .....................................................................................

- …………………………………………………..……

- ………………………………………………..………

Lublin, dn. ….. …… 2020r.

....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)