Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa projektora multimmedialnego”

(PU/27-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż: technologia wyświetlania: Laser&LED rozdzielczość natywna min. 1280x800 (WXGA) format obrazu: 16;10 Jasność: min. 3000 lm kontrast: min. w zakresie 20 000:1 wielkość rzutowanego obrazu min. w zakresie 35"-300" odległość projekcji: min. 0,8 m żywotność lampy: min. 20 000 h (tryb normalny) złącza wejścia/wyjścia min.: wejście audio - 1 szt. wyjście audio - 1 szt. HDMI - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. Micro USB - 1 szt. RS-232 - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. - głośność pracy (tryb standard): maks. 35 Db - głośność pracy (tryb eko.): maks. 29 Db - pobór mocy w czasie pracy: maks. 135 W - pobór mocy podczas spoczynku: maks. 0,3 W - wysokość maks. 100 mm/ szerokość maks. 300 mm/głębokość maks. 4 kg - opcja regulacji zniekształcenia trapezowego - możliwość zabezpieczenia linką - pilot, kabel zasilający, instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |