## załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatu fotograficznego z wyposażeniem”

(PU/34-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Aparat fotograficzny o parametrach nie gorszych niż:

| Typ | Lustrzanka cyfrowa |
| --- | --- |
| Mocowanie obiektywu | Mocowanie F (ze stykami AF) |
| Efektywny kąt widzenia | Kąt widzenia odpowiada obiektywowi o ogniskowej 1,5 x dłuższej w porównaniu z formatem FX |
| Matryca | DX, typu CMOS, 23,5 mm x 15,6 mm |
| Całkowita liczba pikseli | min. 24,78 mln |
| System usuwania kurzu | Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga programu Capture NX-D) |
| Rozdzielczość | min. 24,2 mln pikseli |
| Wielkość obrazu (w pikselach) | (L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000, (S) 2992 x 2000 |
| Format zapisywanych plików | min. NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją, JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia opcji kompresji: fine (ok. 1: 4), normal (ok. 1: 8) i basic (ok. 1: 16), NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG |
| Zapis danych | SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I) |
| Gniazdo karty pamięci | 1 Karta pamięci Secure Digital (SD) |
| System plików | DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge |
| Wizjer | Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka |
| Pokrycie kadru | Około 95% w poziomie i 95% w pionie |
| Powiększenie | Około 0,82x (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1,0 m-1). |
| Dystans widzenia całej matówki | 17 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera) |
| Korekcja dioptrażu | Od -1,7 do +0,5 dpt. |
| Matówka | BriteView Clear Matte Mark VII typu B |
| Lustro | Szybkopowrotne |
| Przysłona obiektywu | Sterowana elektronicznie, automatyczna |
| Typ migawki | Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości |
| Czasy otwarcia migawki | Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, ustawienie T |
| Czas synchronizacji błysku | X=1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższego |
| Tryby wyzwalania migawki | S (pojedyncze zdjęcie), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (cicha migawka), Samowyzwalacz, fotografowanie z interwalometrem |
| Częstotliwość zdjęć | Do 5 kl./s, CL: do 3 kl./s, CH: maks. 5 kl./s (JPEG i 12-bitowe NEF/RAW) lub 4 kl./s (14-bitowe NEF/RAW). Uwaga: podana liczba klatek na sekundę zakłada korzystanie z trybu ciągłego AF, trybu manualnego lub trybu automatyki z preselekcją czasu przy czasie otwarcia migawki 1/250 s lub krótszym, wyborze migawki w ustawieniu osobistym a1 (Priorytet w trybie AF-C) i domyślnych wartościach innych ustawień. |
| Samowyzwalacz | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 zdjęć |
| Pomiar ekspozycji | Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika pomiaru ekspozycji RGB |
| Kompensacja ekspozycji | Regulacja w zakresie od -5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M, programach tematycznych i trybie noktowizora |
| Blokada ekspozycji | Blokada zmierzonej jasności przyciskiem AE-L/AF-L |
| Czułość ISO | ISO 100–25600 w krokach co 1/3 EV; dostępny automatyczny dobór ISO |
| Aktywna funkcja D-Lighting | Automatyczna, Bardzo wysoka, Wysoka, Normalna, Niska, Wyłączona |
| Autofokus | Moduł czujnika autofokusa z detekcją fazową TTL, 39 polami AF (w tym 9 polami krzyżowymi) i diodą wspomagającą AF (zasięg ok. 0,5–3 m) Funkcja autofokusa jest dostępna tylko w przypadku obiektywów AF-S, AF-P i AF-I. |
| Zakres detekcji | Od -1 do +19 EV (ISO 100, 20°C) |
| Pola AF |  |
| Tryb pól AF |  |
| Wbudowana lampa błyskowa | Automatyczny, portret, dziecko, makro, portret nocny, przyjęcie/wnętrza, portret zwierzaka, żywe kolory, pop, ilustracja, efekt aparatu zabawkowego: automatyka lampy błyskowej z automatycznym podnoszeniem; P, S, A, M, Żywność: manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku |
| Liczba przewodnia | Około 12/39, 12/39 w trybie manualnym (m, ISO 100, 20°C) |
| Stopka mocowania akcesoriów | Gniazdo „gorącej stopki” ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą |
| Kreatywny System Oświetlenia | Lampy współpracujące w systemie m.in. Nikon CLS |
| Gniazdo wyzwalania błysku | Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (sprzedawany oddzielnie) |
| Balans bieli | Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe (7 typów), światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (wszystkie oprócz pomiaru manualnego z dokładną regulacją). |
| Typy braketingu | Ekspozycja, balans bieli, ADL |
| AF w podglądzie na żywo | Autofokus (AF): Pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F), ręczne ustawianie ostrości (MF) |
| Tryby pól AF w podglądzie na żywo | AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu |
| AF w podglądzie na żywo | AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po włączeniu opcji AF z priorytetem twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu) |
| Filmy - pomiar ekspozycji | Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy |
| Filmy - sposób pomiaru ekspozycji | Pomiar matrycowy |
| Filmy - wielkość klatki (w pikselach) i częstotliwość klatek | 1920 × 1080; 60p (progresywny), 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 × 720; 60p, 50p, rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to odpowiednio 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 kl./s; w każdym przypadku obsługiwana jest zarówno wysoka, jak i normalna jakość zdjęć |
| Filmy - format plików | MOV |
| Filmy - kompresja wideo | H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) |
| Filmy - format zapisu dźwięku | Liniowy PCM |
| Filmy - sposób zapisu dźwięku | Wbudowany mikrofon lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości |
| Filmy - czułość ISO | Od 100 do 25600 |
| Inne opcje | Filmy poklatkowe |
| Monitor | Przekątna 8,1 cm (3,2 cala), ruchomy ekran dotykowy LCD typu TFT z kątem oglądania 170°, niemal 100-procentowym pokryciem kadru, regulacją jasności i funkcją włączania/wyłączania przez czujnik zbliżenia oka; około 1 037 000 punktów (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punktów) |
| USB | Interfejs Hi-Speed USB ze złączem mikro USB; zalecane połączenie z wbudowanym portem USB |
| Wyjście HDMI | Złącze HDMI typu C |
| Wejście Audio | Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm); współpracuje z opcjonalnym mikrofonem stereofonicznym ME-1 |
| Standardy Wi-Fi (bezprzewodowy LAN) | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Częstotliwość działania Wi-Fi (bezprzewodowy LAN) | Od 2412 do 2462 MHz (kanały od 1 do 11) |
| Bezpieczeństwo Wi-Fi (bezprzewodowy LAN) | Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK |
| Zasięg Wi-Fi w linii prostej (bezprzewodowy LAN) | Około 10 m przy braku zakłóceń; zasięg zależy od siły sygnału i ewentualnej obecności przeszkód |
| Łączność NFC | NFC Tag Typ 3 |
| Bateria | Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL14a |
| Gniazdo statywowe | 1/4 cala (ISO 1222) |
| Wymiary (S x W x G) | Około 124 x 97 x 70 mm |

2. Obiektyw 85 mm f/1,8G o parametrach nie gorszych niż:

- ogniskowa 35 mm

- maksymalny otwór względny f/1,8

- minimalny otwór względny f/22

- budowa optyczna obiektywu 8 elementów w 6 grupach

- kąt widzenia 44°

- liczba segmentów przysłony 7 (okrągła)

- rozmiar filtra 52 mm

# 3. Torba na sprzęt fotograficzny :

- Głębokość wewnętrzna [mm]

160

- Szerokość wewnętrzna [mm]

300

- Wysokość wewnętrzna [mm]

280

- Wymiary wewnętrzne [cm]

maks. 30 x 30 x 20

- Inne

Kieszeń na akcesoria

- Kieszenie zewnętrzne

Tak

- Przegrody wewnętrzne

- Przeznaczenie

Akcesoria, Dodatkowe obiektywy, Lustrzanka

- Materiał wykonania

Nylon

4. Karta pamięci min. 64GB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja: minimum  12 miesięcy na zestaw

Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji