Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa akcesoriów audiowizualnych”

(PU/ 40-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1 :

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dibox podwójny - 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż: dwu kanałowy, pasywny di-box do odtwarzania przez USB dźwięku z komputera, przetwarzanie 24 Bity/96kHz, gniazda USB typ B, regulowany poziom audio, gniazdo słuchawkowe, przełącznik mono, symetryczne wyjście XLR-3M x2, przełącznik Pad i ground lift |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 2 :

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikrofon estradowy - 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż: mikrofon dla wokalistów, kapsuła 3/4" pojemnościowa elektretowa, kierunkowość kardioidalna, czułość 5,6 mV/Pa (dBV-45), pasmo przenoszenia 20 Hz-20 kHz, impedancja 200 ohm; zalecana impedancja obciążenia 2000 ohm, równoważny poziom hałasu poziom do IEC 60268-4: 20 dB (a), sygnału do szumu: 74 dB(A) re 1 Pa, max. SPL do 0,5% THD: 150 dB, zakres temperatur-10 ° C do + 60 ° C, zasilanie phantom: 48 V ±4 V, pobór prądu 4 mA, złącze: XLR 3-M, filtr 80 Hz, 12 dB/oktawa, obudowa metalowa, czarna, wymiary maks. długość 185 mm, średnica: 51 mm, waga maks. 320 g |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |