# UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

# Dział Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych do jednostek UMCS w Lublinie

(oznaczenie sprawy: PU/48-2020/DZP-p)

- Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin,

strona www.umcs.pl, email: zampubl@umcs.lublin.pl, godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 j.t.) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro – Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych do jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z podziałem na części:

Część 1 – Meble laboratoryjne

Część 2 – Krzesło laboratoryjne

Część 3 – Dygestorium i stół wyspowy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do Zaproszenia. Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 3 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia.

- Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

39180000-7 Meble laboratoryjne

39113000-7 Różne siedziska i krzesła.

- Osoba upoważniona do kontaktu: Dorota Walencik, tel. 81 537-53-84, email: dorota.walencik@poczta.umcs.lublin.pl

- Termin wykonania zamówienia: do 30 od dnia zawarcia umowy, dotyczy wszystkich części.

- Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.

- Integralną częścią oferty są:

- wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do Zaproszenia: Opis przedmiotu zamówienia/ Opis oferowanego towaru;

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty (w tym transport, rozładunek, wniesienie i montaż), jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych (odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), przedstawionych wraz z ofertą przez Wykonawcę.

- Do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych do jednostek UMCS w Lublinie, (oznaczenie sprawy: PU/48-2020/DZP-p). „Nie otwierać przed dniem …(wpisać datę i godzinę otwarcia ofert)" oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w zakresie części na którą składa ofertę.

| pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin tel./ fax : +48 81 537 53 84, +48 81 537 59 65, www.umcs.pl, email: zampubl@umcs.lublin.pl | NIP: 712-010-36-92 REGON: 000001353 |
| --- | --- |

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat piętro XII, pokój 1201 w terminie do dnia 18.09.2020r. do godz. 11:00.

  - Oferty zostaną otwarte w dniu: 18.09.2020r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat piętro XII, pokój 1202.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Kryteria oceny ofert.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100% (dotyczy wszystkich części). Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną. Ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

- Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń, wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów oraz poprawianie omyłek:

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.

- Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do Zaproszenia, odpowiednio dla części, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- W sprawach nieuregulowanych Zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy PZP.

Załączniki składające się na integralną część Zaproszenia:

- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia/ Opis oferowanego towaru,

- załącznik nr 2 – Formularz oferty,

- załącznik nr 3 – wzór umowy,

- załącznik nr 4 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zastępca Kanclerza ds. Techniczno -Majątkowych

mgr inż. Renata Bylicka

Lublin dnia 09.09.2020r.

Załącznik nr 1  do Zaproszenia

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych do jednostek UMCS w Lublinie

(oznaczenie sprawy: PU/48-2020/DZP-p)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z mebli laboratoryjnych  do jednostek  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  z podziałem na części.

| Część 1 – Meble laboratoryjne |
| --- |
| . Technologia: - Meble wykonane w systemie konstrukcji szkieletowej z zamkniętych profili aluminiowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 25x25 mm - Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru) - Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym - Blaty robocze z płyty meblowej typu postforming o grubości min. 36 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje, laminat o grubości co najmniej 0,8mm - kolorystyka blatów do wyboru z minimum 10 kolorów, blaty z listwą przyścienną - Krawędzie zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu lub zbliżonym; - Nóżki o wysokości 10 cm z możliwością poziomowania; - Zawiasy typu CLIP TOP lub równoważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie; - Prowadnice szuflad z samodomykiem– system AXIS PRO lub równoważny - Uchwyty do drzwi i szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru) -Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia szkiców/projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych mebli w zakresie +/- 10%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji. - Możliwość zmiany konfiguracji zabudowy meblowej po wizji lokalnej, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji - Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji min. 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. - Zamawiający wymaga na etapie odbioru przedmiotu zamówienia przekazania kserokopii atestu higienicznego oraz certyfikatu ISO 13485 lub równoważnego |
| l.p. | Nazwa/Opis | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto: | wartość brutto: (d x e) |
| a | b | d | e | f |
| 1. | Konfiguracje: 1. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa z 4 szufladami, o wymiarach 350x400x860 mm (wysokość x szerokość x głębokość), Głębokość szafki: 400 mm 2. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: drzwi dwuskrzydłowe, o wymiarach 950x400x860 mm (wysokość x szerokość x głębokość), Głębokość szafki: 400 mm 3. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: 1 szuflada + drzwi pełne, o wymiarach 950x400x860 mm (wysokość x szerokość x głębokość), Głębokość szafki: 400 mm 4. blat do pozycji 1-3 uwzględniając 2 przerwy dla stanowisk komputerowych, długość: 3450 mm, 5. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: drzwi jednoskrzydłowe, o wymiarach 750x600x860 mm (wysokość x szerokość x głębokość), Głębokość szafki: 600 mm 6. Szafka stojąca przyścienna jednokomorowa, front: drzwi jednoskrzydłowe zamykane na zamek, o wymiarach 750x600x860 mm (wysokość x szerokość x głębokość), Głębokość szafki: 600 mm 7. blat do pozycji 5-6 uwzględniając 2 przerwy dla stanowisk komputerowych, długość: 2300 mm 8. Szafa laboratoryjna dwudrzwiowa, o wymiarach całkowitych 240 cm x 120 cm x 60 cm (wysokość x szerokość x głębokość), część środkowa (1/3) drzwi pełne, górna (1/3) i dolna (1/3) drzwi pełne. Drzwi zamykane na zamek. W cenie ma zawierać się wizja lokalna, dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego podanej konfiguracji i ilości produktów | 1kpl. | ............zł. | ............zł. |

………………………………..	        	…………………………………………………		                 ……………………………………………………….……………………..

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)	                                         (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

| Część 2 – Krzesło laboratoryjne |
| --- |
| l.p. | Nazwa/Opis | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto: | wartość brutto: (d x e) |
| a | b | d | e | f |
| 1. | Krzesło laboratoryjne, tapicerowane ekoskórą, na kółkach, obrotowe, przeznaczone do pracy w laboratorium, materiał odporny na płyny dezynfekcyjne, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne. Wyposażone w mechanizm z regulacją będący łącznikiem siedzenia i oparcia krzesła. Regulacja mechanizmu umożliwia regulację głębokości siedziska, wysokości siedziska, kąta odchylenia oparcia. Do regulacji używa się pokrętła. Wymiary siedziska: 400x500mm. Wymiary oparcia w kształcie prostokąta: 470x450mm. Szkielet krzesła o średnicy maksymalnie 580mm, tworzywo sztuczne, kolor krzesła czarny, kolor tapicerki szary. Wysokość siedziska: 440-580mm (+/- 5%). Okres gwarancji minimum 24-miesiące. przykładowe zdjęcie: | 54 | ............zł. | ............zł. |
| Razem brutto: | ............... zł. |

………………………………..	        	…………………………………………………		                 ……………………………………………………….……………………..

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)	                                         (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

| Część 3 – Dygestorium i stół wyspowy |
| --- |
| Meble skonstruowane według poniższych zasad: Wymagania ogólne Meble, wykonane w systemie modułowym z elementów, pozwalających na dowolne konfigurowanie zestawów. Meble, muszą być niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne zabezpieczone przed korozją wykonane w całości z blachy stalowej, (stelaże stołów dopuszcza się z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją jak blacha użyta do produkcji mebli i dygestoriów) ocynkowanej galwanicznie i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym. Szafki i szafy: wykonane wyłącznie z blach. Meble w całości powinny być w kolorze zbliżonym do białego, z wyjątkiem czarnych cokołów i blatów, lakier matowy i gładki, bez faktury. Farba użyta do pokrywania mebli musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną. Meble muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą EN 13150 i EN 14727, lub równoważną, Kolorystyka mebli: Blaty z żywicy fenolowej: Kolor powierzchni górnej niebieski, Krawędzie blatu czarne lub antracytowe.. Stelaże powinny być wykonane w całości wyłącznie z stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wym. 50x25x3 mm ( +/- 10%). Typ stelaża A i C – według specyfikacji asortymentowej. Nóżki stelaża powinny posiadać możliwość regulacji wysokości. Nogi stelaży wykonane w taki sposób, aby nie występowały otwarte końcówki profili (z wyjątkiem miejsc montażu stopek poziomujących). Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu A winno wynosić min.: 350 kg/m2, na stelażu C: 250 kg/m2. Pojedyncze moduły winny być łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Poprzeczki z bokami stelaży łączone za pomocą łącznika teleskopowo (tak aby stopniem wsunięcia łącznika do profilu poprzeczki regulować długość poprzecznia w zależności od tego czy jest to stół pojedynczy, czy łączony z innym stołem), z blokadą jedną śrubą z łbem schowanym we wklęsłości profilu. Wszelkie otwory i połączenia zaślepione. Łączniki te powinny pełnić rolę konstrukcyjną i być umiejscowione w wewnętrznym profilu poprzeczki łączącej boki stelaża i pozwalać na skracanie stelaży. Stelaż o konstrukcji szczelnej, pozbawiony nie zaślepionych otworów technicznych. Wymagania dla szafek podblatowych i szaf. Korpus szafek i szaf wykonany w całości z blachy, każda ściana szafki z lakierowanego poliuretanowo przez zmontowaniem arkusza blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany, zaginane w dwóch płaszczyznach. Boki szafek i szaf wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Boki szafek i szaf muszą posiadać otwory do montowania różnego rodzaju wyposażenia: drzwiczek lewych i prawych, półek, prowadnic szuflad i wysuwanych półek. Otwory wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej podwójnej ściany i nie bliżej niż 5 mm od krawędzi boku szafki lub szafy. Plecy szafek i szaf wykonane z pojedynczej blachy, mocowane do korpusu za pomocą połączeń gwintowanych i demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się za stołem. Plecy szafek z możliwością wyposażenia w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafek i szaf pełne, Głębokość korpusów szafek i szaf: 500 mm. Fronty szafek i szaf wykonane z blachy, podwójne i wypełnione materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek i szaf 14 - 15 mm, narożniki frontów zaokrąglone, pionowe i poziome krawędziowe zewnętrzne frontu zaokrąglone. Fronty (drzwiczki, drzwi i szuflady) wykonane z dwóch tłoczony wkładanych w siebie płatów blachy. Wewnętrzny arkusz blachy wklejany do wnętrza tłoczonego arkusza zewnętrznego. Obie części frontów lakierowane dwustronnie. Szafki wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki lub cokół i nóżki, o wysokości łącznie do 10 cm. Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270 stopni, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty i wyposażona w zamykaną klapę blokującą wysuwanie zawiasa z puszki i zasłaniającą wkręty. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych miedzi stopowej lub stopów cynku, niklowane. Uchwyty frontów o długości 200 mm, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm. Cześć chwytna ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki., min 10 x 100mm. Półki w szafkach i szafach muszą posiadać możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz muszą być wzmocnione zawinięciem przedniej, bocznych i tylnej krawędzi do dołu. Wymagania dla słupków instalacyjnych z mediami Słupki instalacyjne, służące do dostarczania na stół laboratoryjny mediów, zasilania elektrycznego oraz sieci komputerowej, wykonane z blach i otwartych profili stalowych ocynkowanych. Słupki w formie kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 mm( +/- 10%). Każdy z boków kolumny (trzy boki dla kolumny przyściennej, cztery dla wyspowej) musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów (gniazda 230V i 400 V, zawory gazów, punkty poboru gazów technicznych, baterie zlewozmywakowe, punkty poboru wody, gniazda komputerowe, itp.), szerokość i głębokość kolumny 150 mm. Słupki muszą występować następujących wersjach wysokości od podłoża: 1320 mm (jeden panel ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny. Media do słupków muszą mieć możliwość wprowadzenia trzema sposobami: od dołu (z podłoża bądź z przestrzeni instalacyjnej poniżej blatu stołu), z boków ponad poziomem blatu (z ściany do której przylega kolumna) jak i od góry (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania mediów z góry słupki muszą posiadać teleskopowa osłonę o przekroju takim słupek, zabudowującą połączenia mediów pomiędzy górną krawędzią słupa przystawki a sufitem. Słupki wyposażone na całej wysokości, ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czerech stron każdej kolumny. Panele instalacyjne i osłonowe (czyli panele instalacyjne bez zainstalowanych mediów) o wymiarach w następujących granicach: 145 – 150 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na froncie słupów) i, 115 – 120 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na bokach słupów). Panele instalacyjne muszą być montowane na konstrukcji słupa na zaczepach z tego samego materiału co panel (4 zaczepy na panel) i demontowane podważenie – każdy panel musi posiadać możliwość zdemontowania, bez konieczności demontowania pozostałych paneli słupa. Minimalny wewnętrzny przekrój słupa przystawki do wykorzystania na prowadzenie mediów, przy zamontowanych gniazdach elektrycznych, z wewnętrznymi obudowami, z 4 stron słupa musi wynosić nie mniej niż 63 x 58 mm. Słupki muszą mieć łatwo zmywalną, gładką powierzchnię (wyjątkiem są przerwy pomiędzy panelami) – nie mogą posiadać żadnych zewnętrznych otworów lub perforacji (np. do wieszania półek), otwory przez które poprzechodzą przewody, np. do lampy pod półką – uszczelnione. Słupki zamknięte od góry zdejmowanym kapslem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, kapsel przykręcany do kolumny na śruby. Panele frontowe muszą posiadać możliwość zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym słupa – słup musi posiadać możliwość zamontowania 18 gniazd elektrycznych na jednym poziomie paneli. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w sposób umożliwiający włożenie i wyjęcie wtyczki kątowej dla każdego gniazda w panelu (nawet gdy jest ich 6 sztuk) bez konieczności wyjmowania wtyczek kątowych z pozostałych gniazd w panelu. Panele muszą posiadać także możliwość zamontowania gniazd 3 – fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda elektryczne i całe panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezależne urządzenia elektryczne (panel musi posiadać obudowę od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek elektrycznych musza posiadać miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem. Klapki wypukłe, faktura połysk. Gniazda elektryczne wyposażone w bolec, minimalny wymiar klapki gniazdka 65 x 65 mm. Słupki także muszą posiadać możliwość montowania skrzynek bezpiecznikowych oraz zaworów wody i gazów zarówno w panelach frotowych (zawory i wylewki dostępne od frontu kolumny) jak i panelach bocznych (zawory i wylewki dostępne z boku kolumny). Panele frontowe słupków muszą posiadać możliwość zamontowania 3 zaworów gazu w panelu. Słupki muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa ilością mediów - bez konieczności demontażu słupka lub odsuwania stołu od ściany. Panele słupków muszą zapewniać możliwość zamontowania przez użytkownika dodatkowych gniazd i zawrotów. Zastrzega się prawo do montowania zaworów gazów technicznych przez zamawiającego o innej konstrukcji niż standardowo oferowana przez producenta mebli, bez utraty gwarancji. Wymagania dla blatów Blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim Blaty z żywic fenolowych obustronnie laminowane o grubości 16 mm z możliwością optycznego dostosowania ich grubości do grubości płyt laminowanych i płyt z ceramiki z podwyższonym obrzeżem (grubość pogrubionego blatu z podwyższonym obrzeżem musi być równa grubości blatu ceramicznego z podwyższonym obrzeżem). Blaty te musza występować w wersji z obrzeżem płaskim i obrzeżem podniesionym. Przed podpisaniem umowy, należy przedstawić dokument wydany przez niezależnie laboratorium potwierdzający przeprowadzanie ocenę działania przeciwbakteryjnego blatu z żywicy fenolowej, gdzie redukcja w populacji Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Escherichia coli i Staph aureus, następująca po kontakcie z powierzchnią próbek, po upływie co najmniej 24 – 48 godzin w temperaturze 37 oC i przy wilgotności względnej > 95%, wynosi > 99,99%. Zlewy o kształcie prostokątnym, osadzone w blatach z żywicy fenolowej - wykonane z żywicy epoksydowej, w tym samym kolorze co blaty |
| l.p. | Nazwa/Opis | liczba sztuk | cena jednostkowa brutto: | wartość brutto: (d x e) |
| a | b | d | e | f |
| 1. | Specyfikacja Asortymentowa Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową, pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej). Okno z napędem manualnym, górna część nieruchoma, dolna suwana góra -dół. Blat z lanej ceramiki o grubości 28/35 mm, ze ściętymi narożnikami, ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron (kolor powierzchni górnej i krawędzi widocznych: jasno szary), ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki (w tym samym kolorze co blaty) umieszczonym wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu Komora robocza ze ściętymi narożnikami. - wymiary zewnętrzne: szer.: 2100 mm, wys.: 2550 mm, gł. 900 mm; - wymiary wewnętrze/użytkowe: szer.: 2000 mm, wys.: 1500 mm, gł. 800 mm; - wys. blatu: 900 mm; - króciec wentylacyjny o średnicy 250 mm Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: - 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); - 1 x gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawym przednim narożniku komory roboczej); - 1 x panel z 4 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 wewnątrz komory roboczej (prawa tylna część komory roboczej – na ściętym narożniku), przyciski włącz/wyłącz na zewnątrz dygestorium obok okna, podświetlane, osobne dla każdego gniazdka, zamontowane w wymiennej kasecie; - 1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), - lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu; Pod blatem: 1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej, wysokość frontu 150 mm, szerokość frontu 600 mm, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, 2 x szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, wkładana półka, zamek, uchwyt | 1 kpl. | ............zł. | ............zł. |
| 2. | Stół wyspowy 2400 x 1500 mm, wys.: 900 mm Stół składa się z: - Blaty z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny; 2 x zlew z polipropylenu (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm); 2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, z mieszaczem; W podstawie: Szafki w kolorze białym, na cokole kryjącym poziomowane nóżki (kolor cokołu czarny), szafka i cokół w całości ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami i pionowymi krawędziami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, 1 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, instalacyjna; 1 x szafka na cokole szer.: 900 mm, 2 drzwi, instalacyjna; 1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, wkładana półka; 1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, szuflada, wkładana półka; 1 x szafka na cokole szer.: 1200 mm, 2 drzwi, 1 szuflada szer. 1200 mm, wkładana półka; Przystawka instalacyjna szer.: 1800 mm, stojąca na posadzce pomieszczenia, posiadająca własne poziomowane nóżki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo; każdy z 4 boków kolumny wyposażony w panele na media z 4 stron kolumny, panele montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją stołu za pomocą wtyczek typu GST; pomiędzy kolumnami półki o grubości min 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz szkła hartowanego (górna powierzchnia), podniesiona krawędź półki; mostek konstrukcyjny przystawki wykonany ze stali ocynkowanej malowanej poliuretanowo, schowany pod blatem stołu: 1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, wyposażona w 8 kaset instalacyjnych (po dwie z każdego boku), w tym jedna z 3 gniazdami; 1 x półka 1500 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm), szklana z metalowym dnem i podniesionym obrzeżem; 1 x półka 1500 x 300 mm (mocowana na wys. 1620 mm) szklana z metalowym dnem i podniesionym obrzeżem; 1 x mostek konstrukcyjny; 1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1620 mm, wyposażona w 8 kaset instalacyjnych (po dwie z każdego boku), w tym jedna z 3 gniazdami; Media na przystawce: 2 x panel/kaseta z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44; | 1 kpl. | ............zł. | ............zł. |
| Razem brutto: | ............... zł. |

………………………………..	        	…………………………………………………		                 ……………………………………………………….……………………..

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)	                                         (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Wszystkie meble, powinny być wykonane zgodnie ze sztuką meblarską. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać:

- Atest higieniczny na płytę meblową - klasa E1;

- Atesty i certyfikaty żądane w opisach mebli, odpowiednio dla części;

Uwaga!

Wykonawca którego oferta została wybrana, jest zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy atest klasy higieny E1 oraz atesty i certyfikaty opisane w poszczególnych częściach, w  którego Zamawiający wymaga w opisie przedmiotu zamówienia.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie przedłoży atestów i certyfikatów żądanych w opisie przedmiotu zamówienia lub też przedłożone atesty, certyfikaty nie będą potwierdzały wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę lub że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający precyzuje zamawiany asortyment poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy,

jakie cechy powinny posiadać produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.:  wymiary, zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Asortyment pochodzący od konkretnych producentów stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających zaoferowane produkty.

Załącznik  nr 2 do Zaproszenia

# FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

NIP: .............................................

reprezentowany przez:   …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

tel., fax, adres e-mail:    .............................................................................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn.:

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych  do jednostek UMCS w Lublinie

(oznaczenie sprawy: PU/48-2020/DZP-p)

składam/-my niniejszą ofertę.

- Oświadczam/-my, że zapoznałem/-liśmy się z zaproszeniem i nie wnoszę/-simy do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/-liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferuję/-my wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w terminie określonym w zaproszeniu, za cenę brutto:

- Część 1 – Meble laboratoryjne: ................................... zł. brutto,

Okres gwarancji na przedmiot dostawy: .......... miesięcy ( minimum 24 miesiące)

- Część 2 – Krzesło laboratoryjne: ............................. zł. brutto

Okres gwarancji na przedmiot dostawy: .......... miesięcy ( minimum 24 miesiące)

- Część 3 – Dygestorium i stół wyspowy: ............................. zł. brutto

Okres gwarancji na przedmiot dostawy: .......... miesięcy ( minimum 24 miesiące)

- Zobowiązuję/-my się zrealizować zamówienie w terminie określonym w zaproszeniu.

- Oświadczam/ -my, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 j.t.).

- Oświadczam/-my, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy, został przeze mnie/nas zaakceptowany i zobowiązuję/ -my się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważam/-my się za związanego/-nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/-my, że wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

- Zamówienie wykonam samodzielnie / zamówienie powierzę Podwykonawcom, w następującym zakresie*: …………………………..

- Oświadczamy, że nie składamy niżej wymienionych dokumentów, które dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: (jeżeli dotyczy, Wykonawca zaznacza właściwe):

□ ekrs.ms.gov.pl 	– odpis z właściwego rejestru.

□ prod.ceidg.gov.pl 	– informacja z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

□ ………………………… 	– inny rejestr.

………………………………..						…………………………………………………………………………..

(miejscowość, data) 						       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

1) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu …........... 2020 r. w Lublinie pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, NIP 712-010-36-92, REGON 000001353 zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………….. przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a ………………………………, reprezentowanym przez: .......................................................  zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o dokonanie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 j.t.) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro – Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

§ 1

Przedmiot umowy, termin dostawy i cena

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy i montażu mebli  laboratoryjnych , odpowiednio dla części, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zakres świadczonej dostawy obejmuje czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia/ opisie oferowanego towaru stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.

- Wartość umowy, w części nr ........ wynosi: ……………….zł  brutto(słownie:............), netto................ ( słownie:...............), stawka podatku VAT 23 %.

- Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z montażem i dostawą przedmiotu umowy do właściwej jednostki siedziby Zamawiającego.

§2

Warunki dostawy i montażu

- Przedmiot umowy określony w §1 dostarczony i zmontowany będzie na koszt Wykonawcy do miejsca:

Jednostka................................................, ul. .............................................

osoba do kontaktu: ....................................................

- Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie do określonych pomieszczeń oraz montaż zgodnie z aranżacją ustaloną przez osobę do kontaktu ze strony Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń, przygotowanego przez Wykonawcę.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający nie przyjmie dostawy do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę i naliczy kary umowne zgodne z § 4 niniejszej umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy powinna odbywać się w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość  związaną z dostawą i montażem  w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- realizowania dostawy i montażu w godzinach pracy Uniwersytetu tj. dni robocze 7.15 do 15.15, (chyba, że uzgodniono inaczej z osobą odpowiedzialną z ramienia Uniwersytetu), po uprzednim skutecznym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie realizacji przedmiotu umowy;

- dokonywania montażu po każdorazowym uzgodnieniu tej kwestii pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;

- należytego uprzątnięcia pomieszczenia, w którym meble były montowane.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.

§3

Postanowienia finansowe i handlowe

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §6 ust. 4, gdzie 30-dniowy termin płatności liczony będzie od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez dostarczenie całego asortymentu wolnego od wad.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze, figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 tekst jednolity).

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§4

Kary umowne

- W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni braków ilościowych albo  nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ogólnej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto umowy określonej w §1 ust. 3 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad, nie więcej niż 30% łącznej wartości brutto umowy o której mowa w §1 ust.3.

- W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek  Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

- W przypadku gdy zamawiający z winy wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020r. poz. 106 tekst jednolity), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

§5

Odstąpienia od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w określonych przypadkach:

  - ponownego, po jednokrotnej odmowie przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy z uwagi na złą jakość przedmiotu umowy,

  - zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

  - nie uzupełnienia braków ilościowych lub nie usunięcia wad jakościowych przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 4 (niezależnie od prawa do naliczania kar umownych).

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.

§ 6

# Gwarancja i reklamacje

- Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy, będzie objęty  ............... miesięcznym okresem gwarancji* (*zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu oferty) licząc od daty prawidłowo wykonanej dostawy do siedziby Zamawiającego, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru.

- Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie maksymalnie  2 dni licząc od daty otrzymania wezwania.

§7

Zmiany umowy

    - Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu danego asortymentu innymi produktami, jeżeli:

  - zmiana jest konieczna ze względu na brak dostępności produktów/surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego w szczególności zaprzestaniem produkcji;

  - konieczność zmiany jest spowodowana wycofaniem z obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub też wynika z zakończenia serii produkcyjnej danej bryły meblowej;

- zmiana jest uzasadniona w świetle rozwoju technicznego lub technologicznego, czego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert – o ile nowe produkty posiadają parametry techniczne nie gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu.

- modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, jeżeli taka konieczność wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej – pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu;

- modyfikacji cech estetycznych (np. kolor, faktura, wzornictwo, itp.) dostarczanych produktów – pod warunkiem zachowania funkcjonalności, pierwotnego przeznaczenia, a także parametrów technicznych zastępowanego asortymentu;

- zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy lub innych produktów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu Umowy, o ile jest to spowodowane koniecznością zmiany koncepcji aranżacji wnętrz, a zmiana ilości nie przekracza 10 % pierwotnie zaoferowanej liczby danego asortymentu;

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

- zmiany miejsca wykonania dostawy lub montażu polegająca na wskazaniu dodatkowego miejsca dostawy lub zastąpieniu miejsca dostawy danej części przedmiotu Umowy innym miejscem, tj. w szczególności innym pomieszczeniem będącym w posiadaniu Zamawiającego.

- zmiana terminu dostawy lub montażu w przypadku:

- wstrzymania prac montażowych wskutek orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej;

- opóźnienia realizacji robót budowlanych w pomieszczeniach, w których miały być zamontowane poszczególne elementy przedmiotu Umowy;

- braku możliwości udostępnienia pomieszczeń, w których dostarczane fotele i krzesła miały zostać zainstalowane, o ile Zamawiający – działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- konieczności zmodyfikowania przez Wykonawcę istotnych elementów procesu produkcyjnego lub montażowego, wskutek zmiany przedmiotu Umowy na zasadach określonych w §7 umowy; – termin Umowy może ulec zmianie o czas w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

- Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku dokonania przez Strony zmian Umowy na zasadach określonych w §7 pkt. 2 ppkt. 6 umowy, o ile ich wprowadzenie ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa, nie mogą skutkować podwyższeniem wynagrodzenia, jeżeli ich wprowadzenie okazało się konieczne na skutek okoliczności, które Wykonawca – działając z należytą starannością – mógł przewidzieć przed złożeniem oferty.

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem nieważności.

    - Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

    - Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§8

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

- Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego towaru

  - Oferta Wykonawcy

# ZAMAWIAJĄCY										WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska–Jachura,  adres e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych do jednostek UMCS ” (oznaczenie sprawy: PU/48-2020/DZP-p) prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp oraz zgodnie z Regulaminem;

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art., 8a oraz art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy Pzp;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

# ______________________

# * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

# ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

# *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.