Dział Zamówień Publicznych

Sekcja Zaopatrzenia								                                                           Lublin, dnia 14.04.2021 r.

20-031 Lublin, Pl. M. Curie -  Skłodowskiej 5

tel. 81/ 537 57 00  fax  81/ 537 57 03

| Nazwa | Ilość | Oferowany produkt | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szlifierko polerka wraz z wyposażeniem - Jednostanowiskowa szlifierko polerka do pracy manualnej umożliwiająca montaż dysków o średnicy 200[mm], ze sterownikiem mikroprocesorowym pozwalającym na regulację trybów pracy, posiadająca regulację szybkości obrotowej w zakresie 40-600 [obr/min],z wyświetlaczem LED wyposażona w przyłącza dopływu i odpływu wody. - Funkcja automatycznego odcięcia wody. - Niezbędne do podłączenia urządzenia węże przyłączeniowe. - Funkcja awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia. - Osłona antybryzgowa oraz pokrywa zabezpieczająca stanowisko robocze. - Funkcja zmiany kierunków ruchu obrotowego szlifierko polerki (ruch współbieżny i przeciwbieżny) - Zasilanie elektryczne 220[VAC] / 50-60[Hz]. Moc obciążeniowa nie większa niż 0,3[kW]. - Waga urządzenia nie większa niż 20[kg]. - Urządzenie zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oraz Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE. Wymagana deklaracja zgodności CE Wyposażenie dodatkowe wchodzące w skład zestawu Dysk roboczy polietylenowy o średnicy 200[mm] do montażu adhezyjnych i nieadhezyjnych tarcz - 1 sztuka, Dysk roboczy aluminiowy o średnicy 200[mm] do montażu adhezyjnych i nieadhezyjnych tarcz - 1 sztuka, Podkładka magnetyczna o średnicy 200[mm] samoprzylepna do montażu na dyskach roboczych - 2 sztuki, Podkładka magnetyczna z warstwą silikonową wielokrotnego użytku o średnicy 200[mm] do montażu samoprzylepnych dysków abrazyjnych na dyskach z podkładką magnetyczną, jednostronnie pokryta powłoką ułatwiającą usuwanie samoprzylepnych materiałów eksploatacyjnych. - 10 sztuk, Sukno polerskie o średnicy 200[mm] do polerowania zgrubnego zapewniające wysoki stopień usuwania materiału z magnetyczną powierzchnią montażową przeznaczone do wykorzystania past polerskich o średnicy ziarna 50-1[um]. - 10 sztuk, Sukno polerskie miękkie o średnicy 200[mm] do polerowania końcowego z magnetyczną powierzchnią montażową przeznaczone do wykorzystania past polerskich o średnicy ziarna 3 – 0,25[um]. - 10 sztuk, Papier ścierny samoprzylepny z ziarnem węglika krzemu [SiC], o średnicy 200[mm], ziarnistości P240, do szlifowania na mokro, 1 opak. = 100 sztuk. - 1 opakowanie, Papier ścierny samoprzylepny z ziarnem węglika krzemu [SiC], o średnicy 200[mm], ziarnistości P400, do szlifowania na mokro, 1 opak. = 100 sztuk. - 1 opakowanie, Papier ścierny samoprzylepny z ziarnem węglika krzemu [SiC], o średnicy 200[mm], ziarnistości P600, do szlifowania na mokro, 1 opak. = 100 sztuk. - 1 opakowanie, Papier ścierny samoprzylepny z ziarnem węglika krzemu [SiC], o średnicy 200[mm], ziarnistości P1200, do szlifowania na mokro, 1 opak. = 100 sztuk. - 1 opakowanie, Papier ścierny samoprzylepny z ziarnem węglika krzemu [SiC], o średnicy 200[mm], ziarnistości P2500, do szlifowania na mokro, 1 opak. = 100 sztuk. - 1 opakowanie, Pasta diamentowa o wielkości ziarna 6[um], rozpuszczalna w oleju/wodzie/ alkoholu, 1 opak.-10[g] - 1 sztuka, Pasta diamentowa o wielkości ziarna 3[um], rozpuszczalna w oleju/wodzie/ alkoholu, 1 opak.-10[g] - 1 sztuka, Pasta diamentowa o wielkości ziarna 1[um], rozpuszczalna w oleju/wodzie/ alkoholu, 1 opak. -10[g] - 1 sztuka, Pasta diamentowa o wielkości ziarna 0,25[um], rozpuszczalna w oleju/wodzie/ alkoholu, 1 opak.-10[g] - 1 sztuka, Płyn smarująco-chłodzący z bazą alkoholową, opakowanie z rozpylaczem, objętość 250[ml] - 1 sztuka, Płyn smarująco-chłodzący z bazą alkoholową, opakowanie uzupełniające objętości 1 l - 1 sztuka, Żywica akrylowa dwuskładnikowa, lekko przeźroczysta z czasem wiązania ok 15[min], charakteryzująca się niskim skurczem, podczas wiązania wolna od pęcherzy do inkludowania na zimno, 1 opak = 1[kg] wraz z utwardzaczem odpowiadającym za prawidłowe sieciowanie się żywicy akrylowej 1 opak. =750[ml] - 2 sztuki, Regulator twardości pozwalający na dopasowanie twardości żywic dla próbek z miękkich materiałów (typu: miedź, mosiądz), do wykorzystania z żywicami do inkludowania na zimno. - 1 sztuka, Regulator twardości pozwalający na dopasowanie twardości żywic dla próbek z średnio twardych materiałów (typu: stal), do wykorzystania z żywicami do inkludowania na zimno. - 1 sztuka, Regulator twardości pozwalający na dopasowanie twardości żywic dla próbek z twardych materiałów (typu: twarde metale, spieki ceramiczne), do wykorzystania z żywicami do inkludowania na zimno. - 1 sztuka, Zestaw do dozowania regulatora twardości składający się z silikonowegokubka miarowego (1 sztuka) oraz łyżek miarowych (3 sztuki). - 1 sztuka, Zestaw do inkludowania zawierający plastikowe zlewki ze skalą (50 sztuk) szklane mieszadełka (20 sztuk) dyski papierowe do opisu próbek (200 sztuk) oraz sylikonową podkładkę (1 sztuka), Plastikowe zaciski pozycjonujące do podtrzymywania małych elementów jak piny, w foremce podczas inkludowania (1 opak. = 100sztuk). - 1 sztuka, Okrągłe foremki wielokrotnego użytku o średnicy 32[mm] i wysokości 25[mm] (1 opakowanie 5 sztuk).- 1 sztuka, Okrągłe foremki wielokrotnego użytku o średnicy 38[mm] i wysokości 20[mm] (1 opakowanie 5 sztuk).- 1 sztuka, Okrągłe foremki wielokrotnego użytku o średnicy 50,8[mm] i wysokości 25[mm] (1 opakowanie 5 sztuk) - 1 szt., |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (w tym koszt dostawy): |  |  |

Zaproszenie do składania ofert nr PU/11-2021/DZP-z

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.

Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (skład surowcowy, wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi, karty charakterystyk.

2.Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, jest obowiązany:

-wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji produktów równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości, karty katalogowej produktu lub dokumentu równoważnego.

Wykonawca udziela gwarancji producenta na dostarczony przedmiot umowy.

Termin składania ofert:		20.04.2020 do godz. 11:00

Termin realizacji dostawy:		…….. dni

Warunki  dostawy:		                  na koszt dostawcy – w cenie produktów

Termin płatności                                        faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: magdalena.modrzynska@poczta.umcs.lublin.pl

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferujemy wykonanie zamówienia w wyżej określonym zakresie za kwotę:  ............................. zł brutto ( w tym koszty dostawy

dnia .......................                                                                                                                                                                  ………………………………….

pieczątka i podpis Wykonawcy

Projektowane postanowienia umowy

nr PU/11-2021/DZP-z

zawarta w Lublinie w dniu ………………........... r.

pomiędzy:
Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, NIP: 712- 010-36-92, REGON: 000001353, zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………………………. przy kontrasygnacie Kwestora UMCS,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez ……………………………………………………

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o wartości nieprzekraczającej progu 130 000,00 zł netto na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą.

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

# Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa szlifierko polerki wraz z wyposażeniem wymienionej w ofercie stanowiącej integralną część umowy.

§ 2

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1.     Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu ……. dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2.     Przedmiot umowy dostarczony będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3.      Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport, rozładunek i wniesienie do wskazanego pomieszczenia.

4.      Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń.

5.   Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do momentu usunięcia wad przez Wykonawcę.

§ 3

WARTOŚĆ UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu przedmiotu umowy, po cenie określonej w formularzu oferty.

- Wartość umowy ustala się na kwotę: ………. zł brutto (słownie: …………….), w tym wartość podatku od towarów i usług według stawki …… %, wartość netto: …………… zł (słownie: ………………..).

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

§ 4

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia jej wystawienia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 4, gdzie 30 dniowy termin będzie liczony od daty prawidłowego wykonania dostawy, poprzez dostarczenie całego asortymentu wolnego od wad.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy, określony na fakturze, figuruje
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2020 poz. 106).

- Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa
się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 5

# KARY UMOWNE

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1, lub nie uzupełnia braków ilościowych albo nie dokonuje wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 7 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości produktu brutto niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki w dostawie, nie więcej niż 30% wartości brutto umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy, jeżeli
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy.

- W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności na ten właśnie rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

- W przypadku, gdy zamawiający z winy wykonawcy poniesie szkodę związaną z tym, iż na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze, nie figuruje w wykazie podmiotów, których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 106), Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości faktury brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Łączna Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości oraz terminów określonych w § 2 ust. 1 oraz § 7 ust. 4.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 10 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.

§ 7

# GWARANCJA i REKLAMACJE

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane takim produktom przez prawo polskie/unijne.

  - Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczonego przedmiotu umowy objętego zamówieniem.

  - Wykonawca udziela gwarancji 24 miesięcy na dostarczony przedmiot umowy.

  - Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania wezwania.

§ 8

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności umowy.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik:

- Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                                                                       WYKONAWCA

…….……………………..…………..                                                                                                         ………….………………………….……….

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;

# inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl *;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2019 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2019 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

# Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zgodnie z wytycznymi Projektu i umową o dofinansowanie;

# obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

# w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

# posiada Pani/Pan:

# na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

# na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

# na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

# prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

# na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia  zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w  zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.

- Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

# ______________________

# *   	 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**      Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).