Lublin, dn. 04.05.2021

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń kompensacyjnych mocy biernej oraz materiałów elektrycznych do doposażenia istniejących urządzeń na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynkach UMCS

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5  w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę urządzeń kompensacyjnych mocy biernej oraz materiałów elektrycznych do doposażenia istniejących urządzeń na potrzeby optymalizacji kosztów energii elektrycznej w budynkach UMCS, Zamawiający dokonuje zmiany w treści Opisu Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zaproszenia) w zakresie Części 1: Dostawy kompensatorów energoelektronicznych w pozycji nr 2 - Kompensator energoelektroniczny - generator mocy biernej 25 kvar.

Jest:

| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis | Ilość | Jednostka miary | Termin dostawy | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kompensator energoelektroniczny - generator mocy biernej 25 kvar | - system wentylacji - dławiki z zabezpieczeniami termicznymi - sterowanie przez regulator np. LOVATO DCRG8 IND lub równoważny poprzez styczniki 3-fazowe - zabezpieczenie obwodów wkładkami topikowymi | 4 | Szt. | do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy | 12 miesięcy, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. |

Powinno być:

| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis | Ilość | Jednostka miary | Termin dostawy | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kompensator energoelektroniczny – generator mocy biernej 25 kvar | - możliwość kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej 30kvar, w trybie automatycznym bez konieczności zmian ustawień programowych, - płynna regulacja - możliwość indywidualnej kompensacji w każdej fazie - szybki czas reakcji - do 50 μs, odpowiedź całkowita - poniżej 1ms - odporność na zmiany napięcia sieciowego - minimalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji H147 | 4 | Szt. | do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy | 12 miesięcy, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń lub jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez producenta. |

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

Z-ca Kanclerza

ds. Techniczno-Majątkowych

mgr inż. Renata Bylicka

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

2. aa.