Kyocera-Mita model TASKalfa 3212i			                                        Cena brutto: 13 437,75 zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
| 1 | Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, drukowanie sieciowe, kolorowy skaner, kolorowy skaner sieciowy |
| 2 | Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| 3 | Nominalna prędkość druku w formacie A4 | 32 str./min. |
| 4 | Nominalna prędkość druku w formacie A3 | 17 str./min. |
| 5 | Obsługiwane formaty papieru | Od A5 do A3 |
| 6 | Automatyczny podajnik dokumentów | Pojemność 100 arkuszy |
| 7 | Drukowanie | Dwustronne, automatyczny duplex |
| 8 | Podajniki papieru | 2 kasety po 500 arkuszy, podajnik kasetowy uniwersalny 2 x 500 arkuszy |
| 10 | Gramatura papieru | W zakresie: 45 – 256 g/m2 |
| 11 | Zoom | 25-400% |
| 12 | Dysk twardy | Wbudowany o pojemności 200 GB |
| 13 | Zainstalowana pamięć | 2 GB |
| 14 | Złącza zewnętrzne | USB 2.0, 4 x USB Host Interface, Gigabit Karta sieciowa Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX/1000 Base-T |
| 15 | Łączność bezprzewodowa | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n |
| 16 | Kabel połączeniowy | USB 2.0 o dł. 3 m, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości 3m |
| 17 | Skanowanie w kolorze | SMB( folder sieciowy), FTP, do e-mail, do pamięci USB, na dysk twardy urządzenia |
| 18 | Formaty skanowanych plików | Minimum TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Open XPS, szyfrowany PDF, wysoko skompresowany PDF, PDF/A-1a, PDF/A-2a/b/u |
| 19 | Skanowanie | - jednostronne 80 obrazów/ minutę - dwustronne 48 obrazów / minutę |
| 20 | Interfejs obsługi | Dotykowy kolorowy panel LCD 9” |
| 21 | Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie bieżące wersje sytemu Windows w wersjach dla systemów x86 i x 64, Linux |
| 22 | Obsługa formatów | PCL , KPDL , PDF-417 |
| 23 | Drukowanie z pamięci | Bezpośrednio z pamięci USB |
| 24 | Podstawa | Na kółkach, z półką do przechowywania papieru |
| 25 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Toner startowy pozwalający wydrukować x 40 000 stron w formacie A4 Bęben pozwalający wydrukować 250 000 stron A4 |
| 26 | Warunki gwarancji | 36 miesięcy od daty dostawy. |
| 27 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas gwarancji |

Urządzenie wielofunkcyjne Nr 3 – 20 szt.

Brother model MFC-L8690CDW			                                          Cena brutto: 1 512,90 zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa , kolorowa |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| 3 | Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi, 2400dpi (2400 x 600 dpi) |
| 4 | Normatywny format kopii | A4-A6 |
| 5 | Nominalna prędkość druku A4 w czerni | 31 str./min. |
| 6 | Nominalna prędkość druku A4 w kolorze | 31 str./min. |
| 7 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie do 15 sekund |
| 8 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 9 | Normatywny cykl pracy | 38 000 stron A4/ miesiąc |
| 10 | Pojemność podajników papieru | Podajnik 250 arkuszy |
| 11 | Gramatura papieru | W zakresie: 60 – 163 g/m2 |
| 12 | Zainstalowana pamięć | 512 MB |
| 13 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 15 | Kopiowanie | Rozdzielczość 1200 x 600 dpi |
| 16 | Złącza i komunikacja | USB 2.0, Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Karta Wi-Fi |
| 17 | Szybkość skanowania | Kolor 28 ppm/ 56 ipm mono |
| 18 | Skanowanie | Skanowanie do faksu, adresu e-mail, |
| 19 | Automatyczny podajnik dokumentów | 50 arkuszy |
| 20 | Kabel połączeniowy | USB 2.0 o dł. 3 m, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 21 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 oraz Linux |
| 22 | Obsługa standardów | PLC 6, PostScript 3 emulacja |
| 23 | Panel sterowania | Kolorowy ekran |
| 24 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowane urządzenie ma w standardzie tonery startowe na 3 000 stron A4 w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy |
| 26 | Gwarancja | 36 miesięcy od daty dostawy. |
| 27 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |

Urządzenie wielofunkcyjne Nr 4 – 20 szt.

Brother model MFC-L5750DW			                                          Cena brutto: 1 758,90 zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa , monochromatyczna |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| 3 | Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| 4 | Normatywny format kopii | A4-A6 |
| 5 | Nominalna prędkość druku A4 w czerni | 40 str./min. |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie do 7,2 sekund |
| 8 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 9 | Normatywny cykl pracy | 28 000 stron A4/ miesiąc |
| 10 | Pojemność podajnika papieru | Podajnik 250 arkuszy |
| 11 | Gramatura papieru | W zakresie: 60 – 120 g/m2 |
| 12 | Zainstalowana pamięć | 256 MB |
| 13 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 15 | Kopiowanie | Rozdzielczość 1200 x 600 dpi |
| 16 | Złącza i komunikacja | USB 2.0, Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Karta Wi-Fi 8021.11b/g/n Gniazdo hosta USB na przednim panelu |
| 18 | Skanowanie | Skanowanie do adresu e-mail, folderu sieciowego, USB |
| 19 | Automatyczny podajnik dokumentów | 50 arkuszy |
| 20 | Kabel połączeniowy | USB 2.0 o dł. 3 m, kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości min. 3m |
| 21 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 oraz Linux |
| 22 | Obsługa standardów | PLC 6, PostScript 3 emulacja, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF VERSION 1,7, XPS Version 1.0 |
| 23 | Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy |
| 24 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowane urządzenie ma w standardzie toner startowy 2000 stron |
| 26 | Gwarancja | 36 miesięcy od daty dostawy. |
| 27 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |

Urządzenie wielofunkcyjne Nr 5 – 20 szt.

Lexmark model Mb3442i			                                                   Cena brutto: 1 205,40 zł

| Lp. | Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa , monochromatyczna |
| 2 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| 3 | Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| 5 | Nominalna prędkość druku | 36 str./min. |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie do 6,5 sekundy |
| 10 | Pojemność podajnika papieru | Podajnik 300 arkuszy |
| 11 | Gramatura papieru | W zakresie: 60 – 105 g/m2 |
| 12 | Zainstalowana pamięć | 1 TB |
| 13 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 15 | Rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |
| 16 | Złącza i komunikacja | USB 2.0 |
| 18 | Skanowanie | Skanowanie do adresu e-mail, folderu sieciowego, USB |
| 19 | Automatyczny podajnik dokumentów | 50 arkuszy |
| 20 | Kabel połączeniowy | USB 2.0 o dł. 3 m |
| 21 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 oraz Linux |
| 24 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia wielofunkcyjnego (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Oferowane urządzenie ma w standardzie toner startowy 2000 stron |
| 26 | Gwarancja | 36 miesięcy od daty dostawy. |
| 27 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji |