Drukarka Nr 2 – 6 szt.

Drukarka laserowa, monochromatyczna OKI model B432dn

Cena brutto: 836,40 zł

| Lp. | Parametry podstawowe |
| --- | --- |
| 1 | Nominalna prędkość druku (w czerni, format A4) | Minimum 40 str./min. |
| 2 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 4,5 sekundy |
| 3 | Rozdzielczość w pionie / poziomie | 1200 x 1200 dpi |
| 4 | Normatywne obciążenie | Minimum 80 000 stron A4 / miesiąc |
| 5 | Podajniki papieru | Podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy |
| 6 | Gramatura papieru | W zakresie: 60 - 163 g/m2 |
| 7 | Zainstalowana pamięć | 512 MB |
| 8 | Maksymalny format zadruku | Minimum A4 |
| 9 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 10 | Złącza i komunikacja | - Minimum USB 2.0 - Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 |
| 11 | Kabel połączeniowy | - Kabel USB 2.0 o długości 3m - Kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości 3m |
| 12 | Obsługa standardów | Minimum PCL6, PostScript 3 lub ich emulacja |
| 13 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 14 | Materiały eksploatacyjne, jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Drukarka ma w standardzie: - toner startowy pozwalający wydrukować minimum 2 000 stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19752 - bęben pozwalający wydrukować minimum 25 000 stron A4. Ponadto drukarka ma możliwość obsługi tonera pozwalającego wydrukować minimum 10 000 stron A4 zgodnie z normą ISO/ISC 19752 |
| 15 | Niezawodność/jakość wykonania | Sprzęt produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi. |
| 16 | Warunki gwarancji | 36 miesięcy od daty dostawy |
| 17 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji Nie ma płatnych przeglądów |

Szczegółowe informacje dostępne na stronie producenta

Drukarka Nr 5 – 19 szt.

Drukarka kolorowa, laserowa Triumph Adler, model P-C3062DN

Cena brutto: 1 434,18 zł

| Lp. | Parametry podstawowe |
| --- | --- |
| 1 | Nominalna prędkość druku (w czerni, format A4) | Minimum 30 str./min. |
| 2 | Nominalna prędkość druku (w kolorze, format A4) | Minimum 30 str./min. |
| 3 | Czas wydruku pierwszej strony (w czerni / w kolorze) | Maksymalnie 7 s sekund |
| 4 | Rozdzielczość rzeczywista | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| 5 | Normatywne obciążenie | Maksymalnie 50 000 stron A4 / miesiąc |
| 6 | Podajniki papieru | - Podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy - Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy |
| 7 | Gramatura papieru | Minimum w zakresie: 64 - 220 g/m2 |
| 8 | Zainstalowana pamięć | 1 GB |
| 9 | Maksymalny format zadruku | A4 |
| 10 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 11 | Złącza i komunikacja | - USB 2.0 - wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 |
| 12 | Kabel połączeniowy | - Kabel USB 2.0 o długości 3m - Kabel ethernetowy RJ-45 UTP o długości 3m |
| 13 | Obsługa standardów | PCL 6, PostScript 3 lub ich emulacja |
| 14 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8 i wyższe oraz Linux (sterowniki na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64 |
| 15 | Materiały eksploatacyjne, jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej) | Drukarka ma w standardzie: - tonery startowe pozwalające wydrukować minimum 3500 stron A4 B, 2500 w każdym z kolorów (/C/M/Y) zgodnie z normą ISO/ISC 19798 - bęben pozwalający wydrukować minimum 200 000 stron A4 Ponadto drukarka ma możliwość obsługi tonerów pozwalających wydrukować minimum 8 000 stron B, 6000 stron C/M//Y |
| 16 | Warunki gwarancji | 36 miesięcy od daty dostawy. |
| 17 | Serwis | Bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji Nie ma płatnych przeglądów |

Szczegółowe informacje dostępne na stronie producent